| ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πανεπιστημιούπολη Βουτών Κτήριο Διοίκησης 70013 Ηράκλειο Πληροφορίες: Π. Σαλεμή Τηλ: 2810 393137 Fax: 2810 393408 |  | Ηράκλειο 04/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 15354 |
| --- | --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια Εργαστηριακού Πεχάμετρου – Benchtop Meter, από το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. , με συνολικό προϋπολογισμό  740,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δ.Ε. του Ιδρύματος, οικον. έτους 2013 και συγκεκριμένα στον Κωδικό έργου 9332.024-2005ΣΕ04600049 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 999/αριθ. πρωτ. 15278/03-12-2013 με ΑΔΑ: ΒΛ0Χ469Β7Γ-Π7Κ, Πράξη Έγκρισης με αριθ. πρωτ.15301/03-12-2013,(Σχετ. Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου συνεδρίας υπ’ αρ. 28ης/28-11-2013).

Αναλυτικά οι προδιαγραφές έχουν ως εξής:

- Εργαστηριακό πεχάμετρο, απλό στην χρήση του .

- Ψηφιακή ένδειξη υγρού κρυστάλλου.

- Ταυτόχρονη ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας σε περιοχές μετρήσεων 0-100 βαθμών C, με διακριτική ικανότητα 0,1 και σχετική ακρίβεια +/- 0,1 βαθμών.

- Αυτόματη ατιστάθμιση θερμοκρασίας με το ηλεκτρόδιο ρΗ/θερμοκρασίας που συνοδεύει τη συσκευή.

- Δυνατότητα μέτρησης ρΗ σε περιοχές 0,00 έως 14,00, με επιλεγόμενη διακριτική ικανότητα 0,1/0,01 και σχετική ακρίβεια έως +/- 0,01.

- Δυνατότητα μέτρησης mV σε περιοχές μετρήσεων -1600 έως + 1600 mV, με διακριτική ικανότητα 0,1 mV και σχετική ακρίβεια +/- 0,05% ή 0,2 mV.

- Με δυνατότητα αποθήκευσης (log in) έως 50 σημείων.

- Με ενδείξεις για την κατάσταση του ηλεκτροδίου και πληροφορίες βαθμονόμησης.

- Σύμφωνο με τις απαιτήσεις ΙΡ 54, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε σκληρές απαιτήσεις λειτουργίας.

- Αυτόματη βαθμονόμηση με έως 3 σημεία.

- Με ειδική ένδειξη όταν σταθεροποιηθεί η μέτρηση.

- Συνοδεύεται από ηλεκτρόδιο pH με αισθητήρα για αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας, στήριγμα ηλεκτροδίου, ρυθμιστικά διαλύματα pH 4,7 και 10, διάλυμα αποθήκευσης ηλεκτροδίου και εγχειρίδιο λειτουργίας.

- Λειτουργία στα 220V

Για τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Ι Σμόνου στο τηλ. 2810 545010

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Π.Κ στο κτήριο της Διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών και στο τηλέφωνο 2810- 393137.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013  και ώρα 14:30

στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτήριο Διοίκησης).

Ο Αντιπρύτανης

Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

του Πανεπιστημίου Κρήτης

Γεώργιος Τζιρίτας

# Text boxes

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ