| ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πανεπιστημιούπολη Βουτών Κτήριο Διοίκησης 70013 Ηράκλειο Πληροφορίες: Π. Σαλεμή Τηλ: 2810 393137 Fax: 2810 393408 |  | Ηράκλειο 04/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 15392 |
| --- | --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια Ζυγού ακριβείας τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων, από το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με συνολικό προϋπολογισμό  2.160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δ.Ε. του Ιδρύματος, οικον. έτους 2013 και συγκεκριμένα στον Κωδικό έργου 9332.024-2005ΣΕ04600049 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 998/αριθ. πρωτ. 15278/03-12-2013 με ΑΔΑ: ΒΛ0Χ469Β7Γ-ΛΨΛ και ΑΔΑΜ 13REQ001757894, Πράξη Έγκρισης με αριθ. πρωτ.15302/03-12-2013,(Σχετ. Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου συνεδρίας υπ’ αρ. 28ης/28-11-2013).

Αναλυτικά οι προδιαγραφές έχουν ως εξής:

1. Αναγνωσιμότητα: 0,1mg.

2. Περιοχή ζύγισης έως 220 g.

3. Επαναληψιμότητα: 0,1 mg.

4. Γραμμικότητα: ± 0,2 mg.

5. Συνολικές διαστάσεις ζυγού: 210x344x344 mm (W x D x H).

6. Επιφάνεια ζύγισης διαμέτρου 90-100 mm.

7. Διαθέτει αυτόματη εσωτερική βαθμονόμηση με την χρήση εσωτερικού πρότυπου βάρους με το πάτημα ενός πλήκτρου.

8. Βαθμονόμηση με την χρήση εξωτερικού πρότυπου βάρους με το πάτημα ενός πλήκτρου (προαιρετικά).

9. Ευκρινέστατη ψηφιακή φωτεινή οθόνη για εύκολη ανάγνωση των μετρήσεων.

10. Δυνατότητα καταμέτρησης αριθμού τεμαχίων του ζυγιζόμενου υλικού.

11. Δυνατότητα ζύγισης επί τοις εκατό (%) βάρους αναφοράς.

12. Άγκιστρο για ζύγιση κάτω από το ζυγό.

13. Δυνατότητα έκφρασης των αποτελεσμάτων σε διαφορετικές μονάδες

14. Χρόνος απόκρισης 2.5-3.0s.

15. Δυνατότητα σύνδεσης με εκτυπωτή.

16. Εργονομική κατασκευή για εύκολη λειτουργία μόνο με το άγγιγμα των κουμπιών.

17. Δυνατότητα λειτουργίας και με μπαταρίες.

18. Κατασκευή για προστασία από υπερφόρτωση και μεγάλη διάρκεια ζωής.

λειτουργία του προσφερόμενου ζυγού.

19. Ο ζυγός να παρέχεται πλήρης και έτοιμος προς λειτουργία στα 220V/50Hz και με ένα (1) έτος εγγύηση καλής λειτουργίας.

Για τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Γ.  Βασιλικογιαννάκη (5074).στο τηλ. 2810 545074

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Π.Κ στο κτήριο της Διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών και στο τηλέφωνο 2810- 393137.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013  και ώρα 14:30

στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτήριο Διοίκησης).

Ο Αντιπρύτανης

Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

του Πανεπιστημίου Κρήτης

Γεώργιος Τζιρίτας

# Text boxes

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ