| ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πανεπιστημιούπολη Βουτών Κτήριο Διοίκησης 70013 Ηράκλειο Πληροφορίες: Π. Σαλεμή Τηλ: 2810 393137 Fax: 2810 393408 |  | Ηράκλειο 05/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 15528 |
| --- | --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια συστήματος φωτογράφησης πηκτών για εφαρμογές Fluorescence, Visible dyes και Chemiluminescence με μηχανικά ρυθμιζόμενο το zoom και συνοδευτικό λογισμικό, για το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου, με συνολικό προϋπολογισμό  24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δ.Ε. του Ιδρύματος, οικον. έτους 2013 και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 9000.9332.024.01 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 1016/αριθ. πρωτ. 15355/04-12-2013 με ΑΔΑ: ΒΛ08469Β7Γ-9Λ1 και ΑΔΑΜ 13REQ001762740, Πράξη Έγκρισης με αριθ. πρωτ.15496/05-12-2013,(Σχετ. Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου συνεδρίας υπ’ αρ. 28ης/28-11-2013).

Αναλυτικά οι προδιαγραφές έχουν ως εξής:

Προμήθεια συστήματος φωτογράφησης πηκτών για εφαρμογές Fluorescence, Visible dyes και Chemiluminescence με μηχανικά ρυθμιζόμενο το zoom και συνοδευτικό λογισμικό.

Το σύστημα περιλαμβάνει τα παρακάτω

Ψυχώμενη κάμερα (μοντέλο 510) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Ανάλυση: 2.1 MP (2336x1751 ανάλυση pixel),

- Ψυχώμενη στους -35°C από το περιβάλλον με την χρήση peltier.

- Μονοχρωματική με βάθος χρώματος 16 bit,

- Με ψηφιακή ικανότητα  binning από 1x1 εως 8x8.

- Με μηχανικά ρυθμιζόμενους φακούς 12.5-75mm, f/1.2

- Quantum Efficiency Prak & Chemi 425nm: 50% &32%.

- Σύνδεση της κάμερας με Η/Υ μέσω θύρας USB 2.0 για γρήγορη και εύκολη μεταφορά δεδομένων.

Σκοτεινός θάλαμος με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Θάλαμος στιβαρούς μεταλλικής κατασκευής,  ειδικά σχεδιασμένος για απόλυτο σκοτάδι.

- Περιέχει βάση τοποθέτησης των blots ρυθμιζόμενου ύψους (για χημειοφωταύγεια) και ενσωματωμένη τράπεζα λευκού φωτισμού LED (για έγχρωμα gels).

- Το κάτω μέρος του θαλάμου φέρει  συρταρωτή βάση για τοποθέτηση UV τράπεζας (η τράπεζα παρέχεται προαιρετικά και είναι απαραίτητη για fluorescent gels).

- Επιπλέον, διαθέτει περιστρεφόμενο φορέα φίλτρων 5 θέσεων & φίλτρα για EtBr, SybrGold, SybrGreen ελεγχόμενα από το λογισμικό.

- Η πόρτα του θαλάμου έχει σύστημα διακοπής της UV κατά το άνοιγμά της και φέρει  παράθυρο για την ασφαλή παρατήρηση των gel  χωρίς κίνδυνο έκθεσης του χρήστη στην UV ακτινοβολία.

- Στο εσωτερικό του θαλάμου υπάρχει λευκός φωτισμός, UV λάμπες 365nm και μπλε φωτισμού 460-470nm για epi illumination.

- Ειδικά ανοίγματα στο θάλαμο για εισαγωγή φωτισμού από εξωτερική πηγή (πχ BioLite).

Το σύστημα είναι αναβαθμίσιμο με πιο ισχυρή κάμερα για 2D gels.

Για την λειτουργία του συστήματος είναι απαραίτητο το λογισμικό λήψης και ανάλυσης εικόνας και ο Η/Υ.(παρέχεται χωριστά)

Για εφαρμογές Fluorescence είναι απαραίτητη η χρήση τράπεζας UV.

Προδιαγραφές Λογισμικού για λήψη και ανάλυση φωτογραφιών πηκτών συμβατό με το σύστημα φωτογράφησης πηκτών για εφαρμογές Fluorescence, Visible dyes και Chemiluminescence:

Λογισμικό λήψης και ανάλυσης φωτογραφιών πηκτών, απόλυτα συμβατό με το σύστημα φωτογράφησης πηκτών για εφαρμογές Fluorescence, Visible dyes και Chemiluminescence.

Το λογισμικό έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Είναι κατάλληλο για ανάλυση πηκτωμάτων, πλακών, μεμβρανών καθώς και για μέτρηση αποικιών

- Είναι ανοιχτό στην διαμόρφωση της επιφάνειας εργασίας (επιλογή tool bars) και την εκτύπωση reports σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη.

- Διαθέτει πολλαπλές δυνατότητες επεξεργασίας και ενίσχυσης εικόνας  καθώς και εξελιγμένες λειτουργίες ανάλυσης και εξαγωγής αποτελεσμάτων σε εφαρμογές με χημειο- και βιο-φωταύγεια, φθορισμό, χρωματομετρία καθώς και σε in-vivo μελέτες

- Μπορεί να λάβει εικόνες από οιοδήποτε φθορίζον  ή βαμμένο με χρωστική πήκτωμα, blot και μεμβράνη και επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την λήψη εικόνων από southern, northern & western blots με χημειοφωταύγεια

- Διαθέτει τρεις διαφορετικές επιλογές φωτογράφησης οι οποίες είναι:

- α) Απλή φωτογράφηση: μετατρέπει άμεσα τη «ζωντανή προεπισκόπηση εικόνας» σε φωτογραφία δίνοντας εντολή με το mouse του Η/Υ

- β) Διαδοχική φωτογράφηση: παράγει μια αλληλουχία εικόνων που λαμβάνονται σε διαδοχικά αυξανόμενο χρόνο έκθεσης

- γ) Δυναμική φωτογράφηση: για ειδική φωτογράφηση των Western blots.

- Διαθέτει ειδικό λογισμικό VCR για την προβολή των διαδοχικά φωτογραφημένων εικόνων σε μορφή video (digital video playback).

- Έχει δυνατότητα προβολής των εικόνων με την χρονολογική σειρά που έχουν ληφθεί ή αντίστροφα, δυνατότητα παγώματος εικόνας (pause/stop), δυνατότητα επιλεκτικής προβολής εικόνων κ.α.

- Διαθέτει αυτόματη προειδοποίηση για μείωση του χρόνου έκθεσης σε περίπτωση που η εικόνα είναι υπερβολικά φωτισμένη (saturated images).

- Το λογισμικό ανάλυσης είναι εύχρηστο και πολυδύναμο και περιλαμβάνει σειρά εργαλείων για αυτόματη ανάλυση των αποτελεσμάτων όπως ακριβή ποσοτικοποίηση, ανάπτυξη γραφημάτων και ιστογραμμάτων, σχεδιασμό καμπύλης συγκέντρωσης κ.α.

- Είναι κατάλληλο για τις ακόλουθες εφαρμογές:

- Protein Quantitation

- cDNA Differential Expression

- GFP Expression Analysis

- FISH Analysis

- Gel Scoring

- PCR Gene Expression

- Calibrate Molecular Weight (MW) standards

- TLC Analysis

- Automated Colony Counting (να υπάρχει και η επιλογή μέτρησης ορισμένης περιοχής του τριβλίου)

- Dot Blot Analysis

- Western Blot Densitometry

- Live Animal/Plant Imaging

- Έχει την δυνατότητα δημιουργίας μακροεντολών για αυτοματοποίηση τυποποιημένων διαδικασιών

- Παρέχει την δυνατότητα επεξεργασίας της εικόνας (φωτεινότητα, αντίθεση κλπ.)

- Έχει δυνατότητα προσθήκης σχολίων, γραμμών, βελών κλπ. στην εικόνα.

- Υπάρχουν φίλτρα για την επεξεργασία της εικόνας

- Διαθέτει GLP (Good Laboratory Practice)

- Αποθηκεύει αρχεία σε μορφή TIFF, JPEG, BMP, TGA, PNG, GIF

- Δίνει λεπτομερείς και σχεδιασμένες από τον χρήστη αναφορές, με στοιχεία ανάλυσης σχετικά με μοριακά βάρη, ακριβή θέση των ζωνών, ένταση ζωνών, συντελεστή απόκλισης ζωνών ίδιου μοριακού βάρους (Rf) κ.λπ.

- Διαθέτει φίλτρα επιλογής για την εκτύπωση συγκεκριμένων δεδομένων

- Διαθέτει ειδικό εικονίδιο “Quik-Link” για το αυτόματο άνοιγμα εξωτερικής εφαρμογής

- Μέσω ειδικής επιλογής επιτρέπει την μεταφορά δεδομένων σε αρχείο Microsoft Excel ή Text.

- Καταγράφει ιστορικό των αλλαγών που έχουν γίνει στις εικόνες

Για τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Χ.  Τσατσάνη στο τηλ. 2810 394833

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Π.Κ στο κτήριο της Διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών και στο τηλέφωνο 2810- 393137.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013  και ώρα 14:30

στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτήριο Διοίκησης).

Ο Πρύτανης

του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ευριπίδης Στεφάνου

# Text boxes

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ