| ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πανεπιστημιούπολη Βουτών Κτήριο Διοίκησης 70013 Ηράκλειο Πληροφορίες: Π. Σαλεμή Τηλ: 2810 393137 Fax: 2810 393408 |  | Ηράκλειο 05/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 15527 |
| --- | --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια ενός Benchtop Transilluminator, Single UV (302nm) and Variable Intensity, για το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με συνολικό προϋπολογισμό  2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δ.Ε. του Ιδρύματος, οικον. έτους 2013 και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 9000.9332.024.01 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 1015/αριθ. πρωτ. 15355/04-12-2013 με ΑΔΑ: ΒΛ08469Β7Γ-82Σ και ΑΔΑΜ 13REQ001762787, Πράξη Έγκρισης με αριθ. πρωτ.15494/05-12-2013,(Σχετ. Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου συνεδρίας υπ’ αρ. 28ης/28-11-2013).

Αναλυτικά οι προδιαγραφές έχουν ως εξής:

Προμήθεια ενός Benchtop Transilluminator, Single UV (302nm) and Variable Intensity, που θα πρέπει να διαθέτει τα εξής:

- Να διαθέτει νέας τεχνολογίας τράπεζα UV, με απόλυτα ομοιόμορφο φθορισμό σε όλη την επιφάνεια του φίλτρου - χωρίς τρεμόσβημα - και με χαμηλότερη ενεργειακή  κατανάλωση.

- Να φέρει λάμπες UV,  8Watt η κάθε μία.

- Να διαθέτει electronic ballast.

- Μήκος κύματος: 302nm.

- Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ένταση της UV (variable intensity settings: high,medium,low)

- Να φέρει αφαιρούμενο προστατευτικό κάλυμα (UV blocking cover).

- Λειτουργία: 220V/50Hz

- Διαστάσεις φίλτρου 21x26 cm

Για τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Χ.  Τσατσάνη στο τηλ. 2810 394833

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Π.Κ στο κτήριο της Διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών και στο τηλέφωνο 2810- 393137.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013  και ώρα 14:30

στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτήριο Διοίκησης).

Ο Πρύτανης

του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ευριπίδης Στεφάνου

# Text boxes

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ