| ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |
| --- |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝ. ΦΥΛ.-ΠΙΣΤ. |
| 1 | Κράμα αλουμινίου | AlMgSi 0,5 F22, DIN 172 |  |  |
| 2 | Ηλεκτροστατική βαφή | Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα QUALICOAT |  |  |
| 3 | Ανοχές διαστάσεων | EN 12020-2 |  |  |
| 5 | Ελάχιστο πάχος προφίλ | 1,5 mm |  |  |
| 4 | Πάχος υαλοπίνακα | 17-50mm |  |  |
| 5 | Θερμοδιακοπή | ≥ 24mm (PA 6.6, 25%GF) |  |  |
| 9 | Αεροπερατότητα | Τουλάχιστον Class 4 (EN 1026:2000 / EN 12207:2000) |  |  |
| 10 | Υδατοστεγανότητα | Τουλάχιστον Class 9A (EN 1027:2000 / EN 12208:2000) |  |  |
| 11 | Αντοχή σε ανεμοπίεση | Τουλάχιστον Class C4 (EN 12211:2000 / EN 12210:2000) |  |  |
| 12 | Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf κουφώματος συνολικά κατά ΚΕΝΑΚ | ≤ 2,79 W/(m2 K) |  |  |
| 13 | Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 9001 | Βιομηχανική μονάδα παραγωγής προφίλ αλουμινίου |  |  |
| 14 | Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 14001 | Βιομηχανική μονάδα παραγωγής προφίλ αλουμινίου |  |  |
| 15 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | Δύο έτη τουλάχιστον |  |  |