| ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393134-Fax: 2810 393408 | Ηράκλειο 18/5/2020 Αρ. Πρωτ: 4742 |
| --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης στην προμήθεια τεσσάρων (4) εξυπηρετητών κεντρικής υπολογιστικής υποδομής, καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του αποθηκευτικού χώρου των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών με σκοπό την κάλυψη νέων αναγκών των κεντρικά παρεχόμενων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, προϋπολογισμένης δαπάνης ύψους 53.690,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

- Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί από τη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 §5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 68/τ.Α΄/20-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» ΚΑΕ 7123.02.

- Η ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

- Χρόνος παράδοσης:  60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Ο οικονομικός φορέας μαζί με την προσφορά του είναι υποχρεωμένος, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), ή εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της  παρ. 1, του άρθρου 73 του Ν.4412 (εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου) .

β.  Φορολογική ενημερότητα

γ.  Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393143 (Μ. Μανιδάκη).

Για τεχνικές πληροφορίες: τηλ 2810393311 Εμμ. Σταυρακάκης

Η παρούσα σύμφωνα με την ΠΝΠ (Φ.Ε.Κ. 68/τ.Α΄/20-03-2020) αρθ. 65 §5 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Προσφορές  θα γίνονται  δεκτές  από  τους  ενδιαφερομένους μέχρι  και  την  Πέμπτη 21/5/2020   και ώρα  13:00   σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email στη διεύθυνση: manidaki@admin.uoc.gr.

Ο Πρύτανης

του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παναγιώτης Τσακαλίδης

  - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Σκοπός του έργου

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η επέκταση της υπολογιστικής και αποθηκευτικής υποδομής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ώστε να καλυφθούν νέες ανάγκες των κεντρικά παρεχόμενων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών.

Μετά την εγκατάσταση και διαμόρφωση του νέου εξοπλισμού, κάνοντας χρήση λογισμικού εικονικοποίησης και του κατάλληλου εξειδικευμένου λογισμικού, θα δοθεί δυνατότητα παροχής νέων υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης, τηλεδιάσκεψης και τηλεσυνεργασίας στην εκπαιδευτική κοινότητα και το προσωπικό του Ιδρύματος, στοχεύοντας στην άμβλυνση των επιπτώσεων στην εκπαιδευτική και διοικητική διαδικασία που προκλήθηκαν λόγω των εκτάκτων μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2. Υφιστάμενη Κατάσταση

Το Κέντρο Δεδομένων (Datacenter) του Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη Βουτών, στο κτίριο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, και την ευθύνη λειτουργίας του έχει το Κέντρο Υπηρεσιών και Υποδομών ΤΠΕ. Ακολούθως αποτυπώνεται η σημερινή κατάσταση του χώρου, των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και του πληροφορικού εξοπλισμού του.

Το Κέντρο Δεδομένων έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα για την φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων με γνώμονα την υψηλή διαθεσιμότητα, την ασφάλεια και τη δυνατότητας άρτιας τεχνικής υποστήριξης.

Η αρχική επένδυση έχει ήδη γίνει σε ένα ειδικά διαμορφωμένο, αυτοτελή χώρο, 30 τετραγωνικών μέτρων περίπου ο οποίος περιλαμβάνει έντεκα ικριώματα μεγάλου βάθους (2 για χρήση από δικτυακό εξοπλισμό και 9 για χρήση από εξυπηρετητές), εσωτερική καλωδίωση οπτικών ινών και χαλκού Κατηγορίας 6, αδιάλειπτη παροχή τροφοδοσίας με προστασία (διπλά UPS και Ηλεκτρογεννήτρια), σύστημα ενδοδαπέδιου κλιματισμού με εφεδρεία, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης καθώς και τα αναγκαία συστήματα απομακρυσμένης διαχείρισης και παρακολούθησης (δείτε Σχήμα 1).

Σχήμα 1. Χωροθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών datacenter

Στο Κέντρο Δεδομένων έχει ήδη αναπτυχθεί και λειτουργεί υποδομή υπολογιστικού νέφους (cloudcomputing) που αποτελείται από:

- Δύο Cisco UCS 6120XP 20-Port FabricInterconnects, οι δύο μεταγωγείς, λειτουργούν σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας, και αναλαμβάνουν την διασύνδεση των bladeservers με το δίκτυο δεδομένων του ιδρύματος και την επικοινωνία με τον εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο μέσω δικτύου fiberchannel. Επίσης αποτελούν την ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης όλου του εξοπλισμού και λειτουργίας του cloudcomputing.

- Συστήματα υπολογιστικών υποδομών CiscoUCS που αποτελούνται από 4 μήτρες (chassis) και 21 εξυπηρετητές τύπου BladeCiscoUCS διαφόρων μοντέλων.

- Αυτόνομους εξυπηρετητές τύπου rackmounted.

- Δυο κεντρικούς μεταγωγείςCiscoNexus 5548UP που λειτουργούν σε συστοιχία με πλήρη λειτουργία εφεδρείας 1:1, και διαθέτουν θύρες ενοποιημένης πρόσβασης που μπορούν και λειτουργούν είτε ως θύρες 10GbpsEthernet, είτε ως θύρες FCoE, είτε ως θύρες FiberChannel. Η δικτυακή κίνηση του Κέντρου Δεδομένων δρομολογείται κάνοντας χρήση των δρομολογητών του δικτύου κορμού του ιδρύματος, ενός ζεύγους CiscoCatalyst 6807XL οι οποίοι λειτουργούν σε συστοιχία. Συνδεδεμένοι στα 2 Nexus 5548UP υπάρχουν επιπλέον και 2 μεταγωγείς N2K-C2248TP-1GE fabricextenders για την διασύνδεση μεμονωμένων εξυπηρετητών με ταχύτητα 1 Gbps.

- Αποθηκευτικό χώρο σε ένα εξωτερικό υποσύστημα Unity 350Fall-flash της εταιρίας DELL-EMC υψηλής διαθεσιμότητας (με δύο controllers). Ο αποθηκευτικός χώρος διασυνδέεται με πολλαπλές συνδέσεις σε σχήμα υψηλής διαθεσιμότητας στο δίκτυο fiberchannel μέσω των δυο κεντρικών μεταγωγέωνCiscoNexus 5548UP.

- Αποθηκευτικό χώρο σε ένα εξωτερικό υποσύστημα VNX5500 της εταιρίας DELL-EMC υψηλής διαθεσιμότητας (με δύο controllers). Ο αποθηκευτικός χώρος διασυνδέεται με πολλαπλές συνδέσεις σε σχήμα υψηλής διαθεσιμότητας στο δίκτυο fiberchannel μέσω των δυο κεντρικών μεταγωγέωνCiscoNexus 5548UP.

- Σύστημα αντιγράφων ασφαλείας (Scalar i40 της Quantum) το οποίο βρίσκεται σε διαφορετικό κτιριακό συγκρότημα για λόγους ασφάλειας. Η επικοινωνία του συστήματος με το υπόλοιπο διαδίκτυο και τα συστήματα αποθηκευτικού χώρου επιτυγχάνεται μέσω της σύνδεσης του (FiberChannel) με ένα εξυπηρετητή HP DL380 G5 (frontendServer)

3. Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η επέκταση της κεντρικής υπολογιστικής υποδομής και του αποθηκευτικού χώρου του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο πίνακας ζητούμενων ειδών που ακολουθεί παρουσιάζει τα υπό προμήθεια είδη τα οποία θα πρέπει να παραδώσει ο Ανάδοχος.

Πίνακας Ζητούμενων Ειδών και Ποσοτήτων

| α/α | Είδος | Ποσότητα | Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εξυπηρετητές κεντρικής υπολογιστικής υποδομής | 4 | ΠΤΧ-1: Εξυπηρετητής |
| 2 | Επέκταση αποθηκευτικού χώρου | 1 | ΠΤΧ-2: Επέκταση αποθηκευτικού χώρου |

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δώσει προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΠΚ στις Βούτες, στους χώρους που θα υποδειχθούν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης,  με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή, το αργότερο σε 60 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης (ελάχιστη απαραίτητη προϋπόθεση), ή σε βελτιωμένο χρόνο που θα καθορίζεται στην προσφορά και στη σύμβαση.

3.1 Εξυπηρετητές κεντρικής υπολογιστικής υποδομής

Η νέα αρχιτεκτονική προσέγγιση χρησιμοποιεί σαν δομικά στοιχεία υπολογιστικής ισχύος, μεμονωμένους εξυπηρετητές που θα μπορούν να λειτουργούν και αυτόνομα από την υφιστάμενη υποδομή διαχείρισης και ελέγχου. Οι εξυπηρετητές αυτοί θα διασυνδέονται απευθείας στην υπάρχουσα δικτυακή υποδομή, που αυτή την στιγμή αποτελείται από τα δυο CiscoNexus 5548UP κάνοντας χρήση δικτυακών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας τύπου FCoE, ώστε να έχουν πρόσβαση σε αποθηκευτικό χώρο και στο δίκτυο. Οι νέοι εξυπηρετητές θα λειτουργούν υπό τον έλεγχο λογισμικού κεντρικής διαχείρισης του υφιστάμενου λογισμικού εικονικοποίησης ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία των υποστηριζόμενων υπηρεσιών σε καθεστώς υψηλής διαθεσιμότητας και να διατηρείται υψηλό επίπεδο ευκολίας στην διαχείριση.

Τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά για τους εξυπηρετητές που ζητούνται αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών με όνομα «ΠΤΧ-1: Εξυπηρετητής» που βρίσκεται στο Παράρτημα I του παρόντος.

3.2 Επέκταση αποθηκευτικού χώρου.

Για την φιλοξενία κεντρικά παρεχόμενων υπηρεσιών στις κεντρικές υπολογιστικές υποδομές, θα χρειαστεί επέκταση του υφιστάμενου συστήματος αποθηκευτικού χώρου Dell-EMCUnity 350F (all-flash), το οποίο διαθέτει 40 TiB ωφέλιμης χωρητικότητας. Η επέκταση περιλαμβάνει δίσκους τεχνολογίας flash καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό εγκατάστασής τους. Επίσης είναι απαραίτητη η προμήθεια επιπλέον δίσκων τύπου SAS  χωρητικότητας 6TB τουλάχιστον έκαστος για την προσθήκη επιπλέον χωρητικότητας αποθηκευτικού χώρου σε αυτόνομους κεντρικούς εξυπηρετητές.

Στην προμήθεια περιλαμβάνεται:

- Ένα (1) επιπλέον συρτάρι για την τοποθέτηση τουλάχιστον 25 δίσκων τεχνολογίας flash στο υφιστάμενο σύστημα αποθηκευτικού χώρου (Dell-EMCUnity 350F).

- Προσθήκη τουλάχιστον ενός (1) επιπλέον δίσκου flash χωρητικότητας τουλάχιστον 1920 GB έκαστος. Οι δίσκοι θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με το υφιστάμενο σύστημα αποθηκευτικού χώρου (Dell-EMCUnity 350F).

- Προμήθεια τριών (3) νέων σκληρών δίσκων SAS με χωρητικότητα 6TB τουλάχιστον έκαστος για την προσθήκη επιπλέον χωρητικότητας αποθηκευτικού χώρου σε αυτόνομους κεντρικούς εξυπηρετητές.

Τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της επέκτασης αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών με όνομα «ΠΤΧ-2: Επέκταση αποθηκευτικού χώρου» που βρίσκεται στο Παράρτημα I του παρόντος.

4. Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

Η ζητούμενη εγγύηση περιλαμβάνει την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση οποιουδήποτε εξοπλισμού (υλικού ή λογισμικού) παρουσιάσει πρόβλημα, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, για περίοδο που θα ξεκινάει χρονικά από την ημερομηνία της Οριστικής Παραλαβής.

Η χρονική διάρκεια του χρόνου εγγύησης/τεχνικής υποστήριξης καθώς και συγκεκριμένοι όροι για την παροχή της, αναφέρονται στους Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών του κάθε είδους στο παράρτημα Ι του παρόντος.

Ο Ανάδοχος είναι επιφορτισμένος με την υποχρέωση να ενημερώνει και ενόσω αποφασισθεί να εγκαθιστά οποιαδήποτε αναβάθμιση λογισμικού ή firmware για το διάστημα του χρόνου εγγύησης για το σύνολο του εξοπλισμού.

Η ποιότητα και οι γενικοί όροι της προσφερόμενης εγγύησης και της τεχνικής υποστήριξης για τον προς προμήθεια εξοπλισμό αναφέρονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης 1 με τίτλο «ΠΣ-1: Ποιότητα και όροι προσφερόμενης Εγγύησης και Τεχνικής Υποστήριξης» που βρίσκεται στο παράρτημα Ι του παρόντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών και πίνακες συμμόρφωσης

ΠΤΧ-1: Εξυπηρετητής

| α/α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001 του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Rack mount Server | <= 1U |  |  |
|  | Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ναδιαθέτει Sliding Rack Rails | NAI |  |  |
|  | Να διαθέτει εγκατεστημένους επεξεργαστές 2nd GenerationIntelXeonScalableGold 6226R ή καλύτερους | >= 2 |  |  |
|  | Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή | >=16 |  |  |
|  | Βασική συχνότητα επεξεργαστή | >= 2.9Ghz |  |  |
|  | Διαθέσιμα PCI-e slots (επιπλέοντου RAID Controller) | >= 3 |  |  |
|  | USBports | >= 3 |  |  |
|  | VGAconnector | 1 front & 1 back |  |  |
|  | Serialconnector | >= 1 |  |  |
|  | Να περιλαμβάνει τη ψύξη του συστήματος με υψηλή διαθεσιμότητα (redundant) και αλλαγή εν θερμώ (hot-swap) fans | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει τουλάχιστον δυο (2) θύρες ταχύτητας 10Gbps, ConvergedNetworkAdapter, με δυνατότητα εναλλαγής transceiverSFP+ | NAI |  |  |
|  | Οι 2 θύρες ταχύτητας 10Gbps να υποστηρίζουν λειτουργία FCoE με χρήση λειτουργικού συστήματος VMwarevSphereHypervisor (ESXi) έκδοσης ίσης ή νεώτερης από 6.7U2 και RHEL 7. | NAI |  |  |
|  | Να προσφερθούν δυο (2) καλώδια DirectAttachCable (DAC) μήκους τουλάχιστον 5 μέτρων για την διασύνδεση στους 2 κεντρικούς μεταγωγείς σε θύρες SFP+ ταχύτητας 10Gbps. | NAI |  |  |
|  | Να προσφερθούν συνολικά τρία (3) 16-portUnifiedPortExpansionModule με κωδικό κατασκευαστή N55-M16UP για χρήση σε υφιστάμενους μεταγωγείς τύπου CiscoNexus 5548UP. Ο ζητούμενος αριθμός τριών (3) expansionmodule αφορά σε συνολικό αριθμό για την διακήρυξη και δεν αφορά σε ποσότητα ανά εξυπηρετητή. | NAI |  |  |
|  | Να διαθέτει τουλάχιστον 2 θύρες GigabitEthernet επιπλέον των 2 θυρών ταχύτητας 10 Gbps. | NAI |  |  |
|  | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | >= 3TB |  |  |
|  | Προσφερόμενη Μνήμη RDIMMDDR4 | >= 256GB |  |  |
|  | Ονομαστική συχνότητα μνήμης | >= 2933MT/s |  |  |
|  | Να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς δίσκους 2.5” | >= 10 |  |  |
|  | Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη RAID0,1,5,10,50 | NAI |  |  |
|  | Να προσφερθεί με τουλάχιστον δυο (2) δίσκους SSDSATAMixUse 6Gbps 2.5inHot-plugDrive χωρητικότητας τουλάχιστον 200GB για τον κάθε δίσκο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ναδιαθέτει dedicated NIC για management | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, Telnet, SSH | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη security: SSL, Role-based authority, IP blocking, Single sign-on, Secure UEFI, FIPS 140-2 | NAI |  |  |
|  | Να υποστηρίζει Server ConfigurationProfile δηλ. επαναχρησιμοποιούμενα προφίλ χαρακτηριστικών για εύκολη εγκατάσταση /αποκατάσταση ενός server | NAI |  |  |
|  | Να υποστηρίζει εκκίνηση του συστήματος από αξιόπιστη εφεδρική εικόνα λειτουργικού (OS) από μια κρυφή συσκευή εκκίνησης | NAI |  |  |
|  | Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος του συστήματος για αποφυγή αλλαγών στο configuration και στο firmware του server | NAI |  |  |
|  | Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο administrator να μπορεί να καθαρίσει τους αποθηκευτικούς χώρους (HDDs, SSDs, NVMs) δηλ. να σβήσει τα δεδομένα με μη ανακτήσιμο τρόπο | NAI |  |  |
|  | Να υποστηρίζει μηχανισμό διαχείρισης τους συστήματος bare-metal μέσω BLE/Wi-Ficonnectivity από συμβατές φορητές συσκευές | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ναυποστηρίζειαπευθείαςσύνδεση USB μετο management controller interface στο front-panel του server γιαγρήγορο configuration | NAI |  |  |
|  | Ναδιαθέτει built-in δυνατότητα monitoring και inventory μέσααπότονελεγκτήδιαχείρισηςενόςαπότους server καιγιαάλλους servers (one-to-many) χωρίςανάγκηγιαάλλο software καιξεχωριστή monitoring console | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Console Collaboration, Virtual Flash Partitions, Remote File Share, Serial Redirection | Προαιρετικά |  |  |
|  | Υποστήριξη monitoring για temperature, fan power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, καιεπίσης Agent-free monitoring, Predictive failure monitoring | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Email Alerting, SNMPv1, v2, and v3 (traps and gets), Alerts για SSD wear-out, System Event Log, Power thresholds & alerts | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Remote update, Embedded update & diagnostic tools, Embedded OS deployment & configuration tools, Embedded driver pack, Remote OS deployment & configuration, Power & Boot control | NAI |  |  |
|  | Να διαθέτει δυο τουλάχιστον redundanthotplug τροφοδοτικά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ισχύς κάθε τροφοδοτικού | >= 750W |  |  |
|  | Να διατεθούν τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας τύπου IECC13/C14, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών, για την ηλεκτρική τροφοδοσία των εξυπηρετητών από υφιστάμενα PDU. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διατεθούν όλα τα απαραίτητα καλώδια και παρελκόμενα για την ορθή λειτουργία του εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνολική εγγύηση συστήματος από τον κατασκευαστή | >= 3 έτη |  |  |
|  | Τηλεφωνική υποστήριξη εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανταπόκριση, NextBusinessDay, από τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών του προσφερόμενου συστήματος, καθ' όλη την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας δηλαδή για 3 χρόνια. Διάγνωση προβλήματος και επίλυση αυτού την επόμενη εργάσιμη ημέρα επιτόπια (onsite). Τηλεφωνική υποστήριξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επικοινωνία για αναφορά προβλήματος μέσω τηλεφώνου, mail, chat. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη να αποδεικνύεται από κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |

ΠΤΧ-2:Επέκταση αποθηκευτικού χώρου

| α/α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Επέκταση υφιστάμενου συστήματος: Dell-EMC Unity 350F | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 για τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα προσφερόμενα είδη είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με το υφιστάμενο σύστημα DELL-EMCUnity 350F | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συρτάρι επέκτασης για Dell-EMCUnity 350F | >= 1 |  |  |
|  | Η τροφοδοσία του συρταριού επέκτασης θα πρέπει να γίνεται με διπλά τροφοδοτικά | NAI |  |  |
|  | Να προσφερθούν τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας τύπου IEC C13/C14 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαθέσιμες θέσεις δίσκων 2,5 ιντσών συρταριού επέκτασης για Dell-EMCUnity 350F | >=25 |  |  |
|  | Τύποςδίσκου SSD 2,5 ίντσες | NAI |  |  |
|  | Αριθμός προσφερόμενων δίσκων | >= 1 |  |  |
|  | Τύπος προσφερόμενων δίσκων FLASH | NAI |  |  |
|  | Χωρητικότητα εκάστου προσφερόμενου δίσκου 1920 GB | NAI |  |  |
|  | Αλλαγή ελαττωματικών στοιχείων (τροφοδοτικά, δίσκοι) χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του συνολικού συστήματος (hotswap/hotplug) | NAI |  |  |
|  | Να διατεθούν όλα τα απαραίτητα καλώδια και παρελκόμενα για την ορθή λειτουργία του συστήματος αποθηκευτικού χώρου. | NAI |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή | >= 36 μήνες |  |  |
|  | Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 από τον κατασκευαστή | NAI |  |  |
|  | Ο εξοπλισμός να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή NextBusinessDay On SiteService | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών του προσφερόμενου συστήματος, καθ' όλη την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας δηλαδή για 3 χρόνια. Διάγνωση προβλήματος και επίλυση αυτού την επόμενη εργάσιμη ημέρα επιτόπια (onsite). Τηλεφωνική υποστήριξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επικοινωνία για αναφορά προβλήματος μέσω τηλεφώνου, mail, chat. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη να αποδεικνύεται από κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προμήθεια σκληρών δίσκων SAS για αυτόνομους εξυπηρετητές | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός δίσκων | >= 3 |  |  |
|  | Προτεινόμενομοντέλοδίσκου: UCS-HD6T7KL4KN [6TB 12GSAS 7.2KRPMLFFHDD (4K)] | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθοςδίσκου LFF 3.5inches | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χωρητικότητα εκάστου δίσκου | >= 6 TB |  |  |
|  | Διασύνδεση δίσκων SAS 12G | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα περιστροφής δίσκου 7200 RPM | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθος sector 4Κ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο εξοπλισμός να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή NextBusinessDay | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρονική διάρκεια προσφερόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας | >= 36 μήνες |  |  |

# Text boxes

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ