| ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393137 Fax: 2810 393408 | Ηράκλειο 13/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 10059 |
| --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, προϋπολογισμένης δαπάνης 11.754,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σχετική Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου συνεδρίας υπ’ αρ. 768ης/06-9-2012. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Υπηρεσιών που υπέβαλλαν τα αιτήματα  (Αποφάσεις Ανάληψης Δαπάνης από 7761 έως 7775 Πρωτ. 9580/04-09-2012, ΚΑΕ 1439 & 1281 ΑΔΑ:  Β4Θ6469Β7Γ-04Ζ, Β4Θ6469Β7Γ-2ΩΞ, Β4Θ6469Β7Γ-ΡΦ3, Β4Θ6469Β7Γ-8ΓΔ, Β4Θ6469Β7Γ-Ο5Η, Β4Θ6469Β7Γ-5ΤΨ, Β4Θ6469Β7Γ-Β4Θ, Β4Θ6469Β7Γ-8ΔΒ,  Β4Θ6469Β7Γ-ΧΛΡ, Β4Θ6469Β7Γ-ΡΗΦ, Β4Θ6469Β7Γ-Θ3Α, Β4Θ6469Β7Γ-ΑΥΤ, Β4Θ6469Β7Γ-3ΕΖ, Β4Θ6469Β7Γ-ΨΡ7, Β4Θ6469Β7Γ-ΝΗΤ.

Αναλυτικά τα είδη της προμήθειας και οι ζητούμενες ποσότητες αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες.

Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Π.Κ στο κτήριο της Διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών και στο τηλέφωνο 2810- 393137.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 14:00

στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτήριο Διοίκησης).

Για τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Δ. Καλοψικάκη στο τηλ. 2810 393805.

Ο Αντιπρύτανης

Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

του Πανεπιστημίου Κρήτης

Γεώργιος Τζιρίτας

ΠΙΝΑΚΕΣ

| G6 | Ομάδα G6: Ανταλλακτικά |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Είδη | Τεμάχια | Τμήμα |
| G6.1 | Σκληρός Δίσκος, SSD, 2.5'', SATA 2, 60GB | 1 | ΤΕΤΥ |
| G6.2 | Σκληρός Δίσκος 750GB | 15 | ΥΚ-Κνωσού |
| G6.2 | Σκληρός Δίσκος 750GB | 3 | Μηχανοργάνωση |
| G6.3 | Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 1ΤΒ | 1 | ΥΚ-Κνωσού |
| G6.4 | Οπτικό Ποντίκι | 15 | ΥΚ-Κνωσού |
| G6.4 | Οπτικό Ποντίκι | 3 | Μηχανοργάνωση |
| G6.4 | Οπτικό Ποντίκι | 10 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ |
| G6.4 | Οπτικό Ποντίκι | 10 | Αστεροσκοπείο |
| G6.4 | Οπτικό Ποντίκι | 5 | Μαθηματικό |
| G6.5 | Head Set | 5 | ΥΚ-Κνωσού |
| G6.6 | USB Camera | 3 | ΥΚ-Κνωσού |
| G6.7 | Ηχεία | 4 | ΥΚ-Κνωσού |
| G6.8 | Τροφοδοτικό Ι | 2 | Μηχανοργάνωση |
| G6.8 | Τροφοδοτικό Ι | 5 | TEM |
| G6.9 | Σκληρός Δίσκος 2ΤΒ | 6 | TEY |
| G6.10 | Σκληρός Δίσκος Server | 2 | TEY |
| G6.11 | Πληκτρολόγιο Ι | 10 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ |
| G6.12 | Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος 1ΤΒ | 6 | Αστεροσκοπείο |
| G6.13 | Πληκτρολόγιο ΙΙ USB | 5 | Αστεροσκοπείο |
| G6.14 | Πληκτρολόγιο ΙΙ PS/2 | 5 | Αστεροσκοπείο |
| G6.15 | Σκληρός Δίσκος 500GB | 10 | Φυσικό |
| G6.16 | Σκληρός Δίσκος 160GB | 4 | Χημεία |
| G6.17 | Κάρτα Γραφικών Ι | 2 | Χημεία |
| G6.18 | Μητρική Πλακέτα | 4 | Χημεία |
| Α/α | Τεχνικά Χαρακτηριστικά/Στοιχεία Προσφοράς | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή |
| G6.0 | Απαιτήσεις για όλα τα υλικά |  |  |
| G6.0.1 | Όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα | ΝΑΙ |  |
| G6.0.2 | Όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών | ΝΑΙ |  |
| G6.0.3 | Για όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας θα πρέπει να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| G6.0.4 | Για όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον ετήσια εγγύηση καλής λειτουργίας, εκτός αν προδιαγράφεται ρητά διαφορετικά | ΝΑΙ |  |
| G6.0.5 | Όλα τα προτεινόμενα συστήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά παρεκλόμενα καλώδια, drivers, κλπ | ΝΑΙ |  |
| G6.1 | Σκληρός Δίσκος, SSD, 2.5'', SATA 2, 60GB |  |  |
| G6.1.1 | Τεχνολογία Solid State | NAI |  |
| G6.1.2 | Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | SATA II |  |
| G6.1.3 | Χωρητικότητα | >=60GB |  |
| G6.1.4 | Διάσταση | 2.5'' |  |
| G6.2 | Σκληρός Δίσκος 750GB |  |  |
| G6.2.1 | Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | SATA3 ή καλύτερο |  |
| G6.2.2 | Χωρητικότητα | >= 750GB |  |
| G6.2.3 | Ταχύτητα Περιστροφής | >= 7200rpm |  |
| G6.3 | Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 1ΤΒ |  |  |
| G6.3.1 | Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | Τουλάχιστον USB |  |
| G6.3.2 | Χωρητικότητα | >=1TB |  |
| G6.4 | Οπτικό Ποντίκι |  |  |
| G6.4.1 | Τεχνολογία Laser | NAI |  |
| G6.4.2 | Σύνδεση | PS/2 & USB |  |
| G6.4.3 | Χρώμα | Μαύρο |  |
| G6.4.4 | Οπτικό | ΝΑΙ |  |
| G6.4.5 | Ροδέλλα ποντικιού | ΝΑΙ |  |
| G6.4.6 | Πλήκτρα ποντικιού | >=2 |  |
| G6.5 | Head Set |  |  |
| G6.5.1 | Σετ Ακουστικών-Μικροφώνου | NAI |  |
| G6.6 | USB Camera |  |  |
| G6.6.1 | USB Camera | ΝΑΙ |  |
| G6.6.2 | Ενσωματωμένο μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |
| G6.6.3 | Να συμπεριληφθούν drivers | NAI |  |
| G6.7 | Ηχεία |  |  |
| G6.7.1 | Ηχεία | ΝΑΙ |  |
| G6.8 | Τροφοδοτικό Ι |  |  |
| G6.8.1 | Μέγιστη Ισχύς | >= 550W |  |
| G6.8.2 | Τύπος | ATX 24PIN |  |
| G6.8.3 | Coolers | >=12cm |  |
| G6.9 | Σκληρός Δίσκος 2ΤΒ |  |  |
| G6.9.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| G6.9.2 | Διάσταση πλάτους | 3,5'' |  |
| G6.9.3 | Διεπαφή | SATA ΙΙΙ 6.0Gb/s |  |
| G6.9.4 | Ταχύτητα περιστροφής | ≥ 7200 rpm |  |
| G6.9.5 | Μνήμη Cache | ≥ 64MB |  |
| G6.9.6 | Χωρητικότητα | ≥ 2 ΤB |  |
| G6.9.7 | Εγγύηση | >= 3 έτη |  |
| G6.10 | Σκληρός Δίσκος Server |  |  |
| G6.10.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| G6.10.2 | Διάσταση πλάτους | 3,5'' |  |
| G6.10.3 | Διεπαφή | SAS |  |
| G6.10.4 | Ταχύτητα περιστροφής | ≥ 15000 rpm |  |
| G6.10.5 | Χωρητικότητα | ≥ 600GB |  |
| G6.10.6 | Συμβατότητα με server Fujitsu DX80 | ΝΑΙ |  |
| G6.10.7 | Εγγύηση | >= 3 έτη |  |
| G6.11 | Πληκτρολόγιο Ι |  |  |
| G6.11.1 | Σύνδεση | PS/2 & USB |  |
| G6.11.2 | Χρώμα | Μαύρο |  |
| G6.11.3 | Ρυθμιζόμενο Καθ' Ύψος | ΝΑΙ |  |
| G6.12 | Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος 1ΤΒ |  |  |
| G6.12.1 | Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | SATA ή καλύτερο |  |
| G6.12.2 | Χωρητικότητα | >=1TB |  |
| G6.13 | Πληκτρολόγιο ΙΙ USB |  |  |
| G6.13.1 | Σύνδεση | USB |  |
| G6.13.2 | Ρυθμιζόμενο Καθ' Ύψος | ΝΑΙ |  |
| G6.14 | Πληκτρολόγιο ΙΙ PS/2 |  |  |
| G6.14.1 | Σύνδεση | PS/2 |  |
| G6.14.2 | Ρυθμιζόμενο Καθ' Ύψος | ΝΑΙ |  |
| G6.15 | Σκληρός Δίσκος 500GB |  |  |
| G6.15.1 | Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | SATA II |  |
| G6.15.2 | Χωρητικότητα | >=500GB |  |
| G6.15.3 | cache | >= 32MB |  |
| G6.15.4 | ταχύτητα περιστροφής | >= 7200rpm |  |
| G6.16 | Σκληρός Δίσκος 160GB |  |  |
| G6.16.1 | Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | SATA 3Gbps ή καλύτερο |  |
| G6.16.2 | Χωρητικότητα | >=160GB |  |
| G6.16.3 | cache | >= 32MB |  |
| G6.16.4 | Εγγύηση | >= 3 έτη |  |
| G6.17 | Κάρτα Γραφικών Ι |  |  |
| G6.17.1 | Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | PCI Express x16 2.0 |  |
| G6.17.2 | Passmark Score | >=2150 |  |
| G6.18 | Μητρική Πλακέτα |  |  |
| G6.18.1 | Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών | ΝΑΙ |  |
| G6.18.2 | Συμβατή με μνήμες DDR2 | NAI |  |
| G6.18.3 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |
| G6.18.4 | Να αναφερθούν όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες της πλακέτας | NAI |  |

| G7 | Ομάδα G7:Αναλώσιμα |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Είδος | Τεμάχια | Τμήμα |
| G7.1 | CD-R | 200 | ΥΚ-Κνωσός |
| G7.2 | CD-R | 300 | ΚΕΔ |
| G7.3 | CD-R | 100 | Εκπ. & Έρευνας |
| G7.4 | CD-R | 100 | Κοσμητεία |
| G7.5 | CD-R | 20 | Φοιτητικό Κέντρο |
| G7.6 | CD-R | 50 | Φυσικό |
| G7.7 | CD-R | 50 | Βιβλιοθήκη |
| G7.8 | CD-R | 50 | Χημεία |
| G7.9 | CD-RW | 200 | ΥΚ-Κνωσός |
| G7.10 | CD-RW | 3 | Εκπ. & Έρευνας |
| G7.11 | DVD-R | 50 | ΥΤΕ |
| G7.12 | DVD-R | 300 | ΚΕΔ |
| G7.13 | DVD-R | 100 | Φυσικό |
| G7.14 | DVD-R | 50 | Εκπ. & Έρευνας |
| G7.15 | DVD+R Double Layer | 100 | Κοσμητεία |
| G7.16 | DVD+R | 50 | Χημεία |
| G7.17 | DVD+R | 100 | Βιβλιοθήκη |
| G7.18 | DVD-RW | 10 | ΚΕΔ |
| G7.19 | DVD-RW | 300 | ΥΚ-Κνωσός |
| G7.20 | BD-RE | 5 | ΚΕΔ |
| G7.21 | BD-R | 10 | ΚΕΔ |
| G7.22 | Mini DV | 30 | ΚΕΔ |
| G7.23 | Χάρτινα Φάκελα CD | 200 | ΚΕΔ |
| G7.24 | Χάρτινα Φάκελα CD | 200 | Εκπ. & Έρευνας |
| G7.25 | Χάρτινα Φάκελα CD | 200 | Κοσμητεία |
| G7.26 | Χάρτινα Φάκελα CD | 50 | Φοιτητικό Κέντρο |
| G7.27 | Χάρτινα Φάκελα CD | 200 | Βιβλιοθήκη |
| G7.28 | CD-R ΜΕ ΘΗΚΗ | 10 | Δ. Σχεδιασμού |
| G7.29 | Μπαταρίες ΑΑ Αλκαλικές | 20 | ΚΕΔ |
| G7.30 | Μπαταρίες ΑΑ Αλκαλικές | 10 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ |
| G7.31 | Μπαταρίες ΑΑ Αλκαλικές | 20 | Φοιτητικό Κέντρο |
| G7.32 | Μπαταρίες ΑΑ Αλκαλικές | 24 | Κοσμητεία |
| G7.33 | Μπαταρίες ΑΑ Αλκαλικές | 60 | Αστεροσκοπείο |
| G7.34 | Μπαταρίες ΑΑ Αλκαλικές | 10 | Βιβλιοθήκη |
| G7.35 | Μπαταρίες ΑΑΑ Αλκαλικές | 10 | Βιβλιοθήκη |
| G7.36 | Μπαταρίες ΑΑΑ Αλκαλικές | 12 | Αστεροσκοπείο |
| G7.37 | Μπαταρίες ΑΑΑ Αλκαλικές | 24 | Κοσμητεία |
| G7.38 | Μπαταρίες ΑΑΑ Αλκαλικές | 20 | ΚΕΔ |
| G7.39 | Μπαταρίες ΑΑΑ Αλκαλικές | 40 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ |
| G7.40 | Μπαταρίες 9V | 20 | ΚΕΔ |
| G7.41 | Μπαταρίες 9V | 6 | Αστεροσκοπείο |
| G7.42 | Στρογγυλές μπαταρίες Λιθίου CR2025 3V | 5 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ |
| G7.43 | Αλκαλικές μπαταρίες LR44 1.5V | 10 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ |
| G7.44 | Μπαταρίες ΑΑ επαναφορτιζόμενες | 40 | ΚΕΔ |
| G7.45 | Μπαταρίες ΑΑ επαναφορτιζόμενες | 8 | Κοσμητεία |
| G7.46 | Μπαταρίες ΑAΑ επαναφορτιζόμενες | 40 | ΚΕΔ |
| G7.47 | Μπαταρίες ΑAΑ επαναφορτιζόμενες | 8 | Κοσμητεία |
| G7.48 | Φορτιστής επαναφορτιζόμενων μπαταριών ΑΑ, ΑΑΑ & 9V | 3 | ΚΕΔ |
| G7.49 | Data Cartridges LTO-4 | 50 | ΚΕΔ |
| G7.50 | Δισκέττες | 10 | Χημεία |
| G7.51 | Καλώδιο UTP (CAT 5 ή καλύτερο), μέτρο | 200 | ΥΚ-Κνωσός |
| G7.52 | Καλώδια UTP 1.3m (cat5), τεμάχια | 20 | ΤΕΜ |
| G7.53 | Χαρτί για plotter HP Designjet 510 (A1, 24 inches πλάτος εκτύπωσης και βάρος 80gr), ρολό | 2 | ΚΕΔ |

# Text boxes

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ