| ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393137 Fax: 2810 393408 | Ηράκλειο 16/10/2012 Αρ. Πρωτ. :11643 |
| --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στη την προμήθεια ενός υπερκαταψύκτη έως -86Ο C για την κάλυψη σχετικών αναγκών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο,  προϋπολογισμένης δαπάνης 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Την σχετική απόφαση της υπ’ αρ. 772ης/04-10-2012 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος έτους 2012  Κωδικός έργου 9332.024-2005ΣΕ04600049 (ΑΑΔ994/10-10-2012 ΑΔΑΒ43Ω469Β7Γ-50Π).

Τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προς προμήθεια υπερκαταψύκτη έχουν ως εξής:

- Υπερκαταψύκτης καθέτου τύπου.

- Χωρητικότητας άνω των 360 λίτρων.

- Θερμοκρασίας έως -86°C.

- Να πληροί τα παρακάτω διεθνή standards και προδιαγραφές:

- UL Listing

- CSA Certification

- ISO 9001

- CE Mark

- Να διαθέτει ενσωματωμένο διορθωτή της τάσης τροφοδοσίας (με ικανότητα διόρθωσης τουλάχιστον 15 Volt).

- Το σύστημα ψύξης να περιλαμβάνει δύο συμπιεστές.

- Να διαθέτει διπλή εξωτερική πόρτα.

- Να διαθέτει στεγανωτικό λάστιχο περιμετρικά των τοιχωμάτων του καταψύκτη ώστε να διασφαλίζεται η τέλεια στεγάνωση μεταξύ πόρτας και τοιχωμάτων.

- Να διαθέτει θερμαινόμενη είσοδο ανακούφισης κενού ώστε να επιτρέπεται το χωρίς προβλήματα άνοιγμα της πόρτας.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας συμπιεστών 02 χρόνια.

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393137 (Π. Σαλεμή).

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και τη Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου(κτήριο Διοίκησης).

Ο Αντιπρύτανης

Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

του Πανεπιστημίου Κρήτης

Γεώργιος Τζιρίτας

# Text boxes

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ