ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 29/10/2012

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης           Αριθ. Πρωτ.: 12349

Τμήμα			:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τηλέφωνο		:2831077929

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε, να προσκομίσετε την προσφορά σας (αφού έχει πρωτοκολληθεί στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Παν/μίου Κρήτης), για την ανάθεση των εργασιών αποκατάστασης και κατασκευής οπής εξαερισμού αποθηκευτικού χώρου καθώς και εργασιών υγρομόνωσης σε τμήματα του χαμηλού δώματος του κτηρίου του ΦΠΚ ΞΕΝΙΑ, στο υπόγειο του οποίου στεγάζεται το Εργαστήριο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (Ε.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε.) του ΠΤΔΕ της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέχρι την Δευτέρα 05/11/2012 και ώρα 11 π.μ. στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, κτίριο Β1-ισόγειο.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών και προϋπολογισμός δαπάνης 2.153,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η τεχνική περιγραφή των προς ανάθεση εργασιών έχει ως εξής:

Α. Εργασίες αποκατάστασης αποθηκευτικού χώρου στο υπόγειο του κτηρίου.

| I | Καθαίρεση υπάρχουσας γυψοσανίδας (περίπου 40τμ) και απομάκρυνση προϊόντων. | Τεμ. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Αφαίρεση και επανατοποθέτηση φωτιστικών και πυρανιχνευτών. | Τεμ. 1 |
| 3 | Αποξήλωση και τοποθέτηση νέων περιθωρίων. | Τεμ. 1 |
| 4 | Τοποθέτηση νέας γυψοσανίδας και χρωματισμός. | Τεμ. 1 |

Β. Εργασίες κατασκευής οπής εξαερισμού αποθηκευτικού χώρου στο υπόγειο του κτηρίου.

| 5 | Διάνοιξη οπής Φ125, με αδιατάρακτη διάτρηση και απομάκρυνση προϊόντων. | Τεμ. 1 |
| --- | --- | --- |
| 6 | Προμήθεια και τοποθέτηση ανεμιστήρα, κατασκευή ηλεκτρικού δικτύου σύνδεσης και χειρισμού και δικτύου εξαερισμού. | Τεμ. 1 |

Γ. Εργασίες υγρομόνωσης σε τμήμα του χαμηλού δώματος του κτηρίου.

| 1 | Διόρθωση υγρομόνωσης στο δώμα του πέτρινου κτηρίου δυτικά της νότιας εισόδου, με ανακατασκευή τοπικά στα σημεία απορροής των υδρορροών του δώματος. | Τεμ. 1 |
| --- | --- | --- |

Από το Τμήμα Προμηθειών