ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 09/11/2012

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης           Αριθ. Πρωτ.: 12924

Τμήμα			:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τηλέφωνο		:2831077929

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε, να προσκομίσετε την προσφορά σας (αφού έχει πρωτοκολληθεί στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Παν/μίου Κρήτης), για την προμήθεια ενός στερεοσκοπίου, με οπτικό σύστημα Greenough, διορθωμένο για χρωματικά σφάλματα,  σφάλματα καμπύλωσης οπτικού πεδίου και σφαιρικής παραμόρφωσης και ψηφιακή συσκευή παρουσιάσεων Digital presenter μέχρι την Παρασκευή 16/11/2012 και ώρα 11 π.μ. στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, κτίριο Β1-ισόγειο.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υλικών και εργασιών και προϋπολογισμός δαπάνης 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στερεοσκόπιο, με οπτικό σύστημα Greenough, διορθωμένο για χρωματικά σφάλματα, σφάλματα καμπύλωσης οπτικού πεδίου και σφαιρικής παραμόρφωσης

- Με διοφθάλμια ή τριοφθαλμική κεφαλή

- Με κλίση φακών έως 450

- Με δυνατότητα ρύθμισης της διακορικής απόστασης

- Με αντικειμενικό φακό 1Χ-1,6Χ

- Να διαθέτει σύστημα συνεχούς μεταβολής της μεγέθυνσης με Zoom με φακό κατώτερης μεγέθυνσης 0,63Χ-0,8Χ και ανώτερης τουλάχιστον 4.5Χ

- Με τον εκτεινόμενο βραχίονα που μπορεί πλήρως να περιστραφεί και να ρυθμιστεί

- Με διερχόμενο και προσπίπτοντα φωτισμό, τύπου LED (Πηγή ψυχρού φωτισμού με λυχνία αλογόνο)

- Με δύο ομόκεντρους κοχλίες για την εστίαση με ακρίβεια

- Με ενσωματωμένη φωτιστική πηγή ψυχρού φωτισμού τύπου LED

- Λειτουργία στα 220 volt / 50 Hz

- Με καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος

- Με κάλυμμα μικροσκοπίου

- Με επιτραπέζιο πλευρικό φωτισμό. Με εύκαμπτο βραχίονα και ρύθμιση της έντασης του φωτός

- Με ψηφιακή κάμερα απεικόνισης για στερεοσκόπια

Ψηφιακή συσκευή παρουσιάσεων Digital presenter

Χρήση στην παρουσίαση λεπτομερειών σε πρωτότυπους παπύρους σε εκπαιδευτική διαδικασία.

- Τουλάχιστον 6x optical zoom .

- Συνδυασμός με projector

- 1.39 Mega pixels For High Quality Images

- 30fps Provides Full Motion Display With No Latency

- 2D/3D Noise Reduction Technology Delivers Outstanding Low Light Performance

- 48X Combined Zoom : 6X Optical + 8X Digital

- SD Memory Ready : Capture & Playback Still and Video Files

- User Scalable Display Outputs from XGA to Full HD at 16 : 9

Συνολικό Κόστος 2.500 ευρώ

Ο παραπάνω εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα συμβόλαια συντήρησης και υποστήριξης για το σύνολο του εξοπλισμού θα είναι 5ετούς διάρκειας και θα περιλαμβάνουν on-site εργασία και ανταλλακτικά για όλο το διάστημα. Επίσης στην προμήθεια συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση στη χρήση του εξοπλισμού προς το προσωπικό που θα οριστεί από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.