ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 12/3/2010

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης           Αριθ. Πρωτ.: 2744

Τμήμα			:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τηλέφωνο		:2831077929

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε, να προσκομίσετε την προσφορά σας με συμπληρωμένους τους πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν, για την  προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών και λοιπού  
συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοσμητείας της Σχολής  
Επιστημών της Αγωγής του ΠΚ και των τμημάτων της (Παιδαγωγικό Τμήμα  
Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Εκπαίδευσης)", με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμό δαπάνης 43.655,00 €, στις 22/3/2010 και ώρα 10 π.μ. στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, κτίριο Β1-ισόγειο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών και λοιπού  
συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοσμητείας της Σχολής  
Επιστημών της Αγωγής του ΠΚ και των τμημάτων της (Παιδαγωγικό Τμήμα  
Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Εκπαίδευσης)"»

Περιεχόμενα

1.1	Οθόνες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τεμ.9)	3

1.2	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές τύπου 1(τεμ.3)	3

1.3	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές τύπου2 (τεμ.6)	5

1.4	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές τύπου 3 (τεμ.1)	7

2	Ομάδα Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	10

2.1	Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 14”(τεμ. 2)	10

2.2	Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 15” (τεμ. 1)	10

2.3	Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 17” (τεμ.2)	11

2.4	Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 10” (τεμ.3)	11

3	Ομάδα Εκτυπωτές – Πολυμηχανήματα	12

3.1	Πολυμηχάνημα LASER color (τεμ. 2)	12

3.2	Εκτυπωτής ψεκασμού Α2 (τεμ.1)	12

3.3	Εκτυπωτής ψεκασμού Α3 (τεμ.2)	13

3.4	Εκτυπωτής έγχρωμος LASER (τεμ.1)	13

3.5	Εκτυπωτής LASER (τεμ.3)	14

3.6	Εκτυπωτής έγχρωμος LASER (τεμ.1)	14

4	Ομάδα διακομιστή και συστήματος αποθήκευσης δεδομένων	15

4.1	Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων (Central Storage Unit) (τεμ.1)	15

4.2	Εξυπηρετητές Rack Mounted (τεμ.1)	15

5	Ομάδα Εξαρτήματα και παρελκόμενα Η/Υ	17

5.1	Διαχειριστής Παρουσιάσεων(τεμ.1)	17

5.2	Μνήμη τύπου USB STICK 4GB(τεμ.10)	17

5.3	Μνήμη τύπου USB STICK 16GB(τεμ.1)	17

5.4	Ηχεία Η/Υ (τεμ.10)	17

5.5	Μητρικές Κάρτες (τεμ.4)	18

5.6	Ποντίκι - Πληκτρολόγιο (τεμ.2)	18

5.7	Ποντίκι (τεμ.5)	19

5.8	Συσκευή εξωτερικής σύνδεσης σκληρών δίσκων (τεμ.1)	19

5.9	Σκληρός δίσκος εσωτερικού τύπου (τεμ.2)	19

5.10	Σκληρός δίσκος εξωτερικού τύπου(τεμ.1)	19

5.11	Τροφοδοτικά ΑΤΧ (τεμ.5)	20

5.12	Οθόνη Προβολής (τεμ. 1)	20

5.13	Βιντεοπροβολέας (τεμ 6)	20

5.14	Βάση οροφής βιντεοπροβολέα (τεμ. 2)	21

5.15	Βιντεοκάμερα (τεμ. 1)	21

6	Φωτοτυπικό Μηχάνημα (τεμ. 1)	22

Παρατήρηση: Στις; περιπτώσεις που αναφέρεται ενδεικτικό μοντέλο εννοούμε το συγκεκριμένο ή ισοδύναμο ή καλύτερο.

# Ομάδα Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

- Εγγύηση τουλάχιστον τρία (3) χρόνια on site, εκτός των υλικών όπου αυτή αναφέρεται ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.

- Προβλεπόμενο μέγιστο κόστος €7800,00

## Οθόνες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τεμ.9)

Ποσότητα 9

- Οθόνες Η/Υ όπως τα παρακάτω χαρακτηριστικά, οι οποίες θα συνοδεύονται με καλώδιο σύνδεσης VGA και DVI:

| ΜΟΝ. | Οθόνη | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΜΟΝ.1 | • Τύπος | TFT |  |  |
| ΜΟΝ.2 | • Μέγεθος διαγωνίου | ≥ 19" |  |  |
| ΜΟΝ.3 | • Χρόνος απόκρισης ≤5ms | NAI |  |  |
| ΜΟΝ.4 | • Eνσωματωμένα ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΟΝ.5 | • Ανάλυση: √ 1280 x 1024 | NAI |  |  |
| ΜΟΝ.5.1 | • Λόγος Εικόνας | 4:3 |  |  |
| ΜΟΝ.6 | • DVI είσοδος | NAI |  |  |
| ΜΟΝ.7 | • Αντίθεση | ≥ 1000:1 |  |  |
| ΜΟΝ.8 | • Οπτική γωνία: |  |  |  |
| ΜΟΝ.8.1 | √ οριζόντια (degrees) | ≥ 170 |  |  |
| ΜΟΝ.8.2 | √ κάθετη (degrees) | ≥ 160 |  |  |
| ΜΟΝ.9 | • Πρότυπα που ακολουθούνται: |  |  |  |
| ΜΟΝ.9.1 | √ TCO '03 | NAI |  |  |
| ΜΟΝ.9.2 | √ TCO '05 | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |

## Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές τύπου 1(τεμ.3)

Ποσότητα 3

- Με εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Windows. (Ο κωδικός άδειας χρήσης των Windows θα δοθεί από την εκάστοτε Σχολή ή Τμήμα που προμηθεύεται τον Η/Υ)

- Με τα χαρακτηριστικά του παρακάτω πίνακα:

| MPC | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MPC.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| MPC.1.1 | • Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.1.2 | • Τουλάχιστον δύο(2) εξωτερικές θύρες USB και υποδοχή ακουστικού-μικροφώνου στην πρόσοψη | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.1.3 | • Μέγεθος κουτιού τύπου midi tower | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.2 | Motherboard |  |  |  |
| MPC.2.1 | • Socket (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.2.2 | • Chipset (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.2.3 | • Memory support: DDR-II | ΟΧΙ |  |  |
| MPC.2.4 | • Memory support: DDR-III | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.2.5 | • Memory support dual channel | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.2.6 | • Αρθρώματα μνήμης | ≥ 2 |  |  |
| MPC.2.7 | • Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήνη | ≥ 8GB |  |  |
| MPC.2.8 | • Front Side Bus (MHz) (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.2.9 | • 64bit CPU Support | NAI |  |  |
| MPC.2.10 | • PCI Slots | ≥ 2 |  |  |
| MPC.2.11 | • PCI Express x16 | ≥ 1 |  |  |
| MPC.2.12 | • SATA2 Support | NAI |  |  |
| MPC.2.13 | • IEEE-1394 (FireWire/iLink) Support | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| MPC.2.14 | • e-SATA II Support | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| MPC.2.15 | • USB 2.0 | ≥ 8 |  |  |
| MPC.3 | Motherboard connectors |  |  |  |
| MPC.3.1 | • Audio (stereo-in, stereo-out, microphone-in) | NAI |  |  |
| MPC.3.2 | • HD-Audio codec support | NAI |  |  |
| MPC.3.3 | • RJ-45 Ethernet 10/100/1000 | NAI |  |  |
| MPC.3.4 | • USB 2.0 | ≥ 4 |  |  |
| MPC.3.5 | • serial 9-pin port | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| MPC.3.6 | • Parallel 25-pin port | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| MPC.3.7 | • PS2 | NAI |  |  |
| MPC.3.8 | • IEEE-1394 (FireWire/iLink) six pin connector | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| MPC 3.9 | • VGA | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| MPC 3.9 | • DVI | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| MPC.4 | C.P.U. |  |  |  |
| MPC.4.1 | • Επεξεργαστή που να καλύπτει τις προδιαγραφές τους CPU Benchmark (http://www.cpubenchmark.net) με πάνω από 3.750 μονάδες, σύμφωνα με το διάγραμμα των High-End CPU. | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.5 | Κεντρική Μνήμη |  |  |  |
| MPC.5.1 | • Μέγεθος (ΜΒ) DDR-III | ≥ 4GB |  |  |
| MPC.5.2 | • Ταχύτητα διαύλου ≥1066MHz (Αναφέρατε) | NAI |  |  |
| MPC.5.3 | • Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στο motherboard (GB) | ≥ 8 |  |  |
| MPC.5.4 | • Βήμα επέκτασης ΜΒ (Αναφέρατε) | NAI |  |  |
| MPC.6 | Μονάδα Σκληρού Δίσκου: |  |  |  |
| MPC.6.1 | • Πλήθος μονάδων | ≥ 1 |  |  |
| MPC.6.2 | • Χωρητικότητα (GΒ) | ≥ 750 |  |  |
| MPC.6.3 | • Cache (MB) | ≥ 32 |  |  |
| MPC.6.4 | • SATA 2 Controller | NAI |  |  |
| MPC.6.5 | • Ταχύτητα περιστροφής σταθερή (rpm) | ≥ 7200 |  |  |
| MPC.6.6 | • Transfer rate MB/sec (Αναφέρατε) | NAI |  |  |
| MPC.6.7 | • Smart II (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) | NAI |  |  |
| MPC.6.8 | • Μέγεθος 3,5" | NAI |  |  |
| MPC.7 | Μονάδα Εύκαμπτου Δίσκου: |  |  |  |
| MPC.7.1 | • Μονάδα 3 ½’’ DS/HD, εσωτερική | ΌΧΙ |  |  |
| MPC.8 | Μονάδες Οπτικών Δίσκων: |  |  |  |
| MPC.8.1 | • Ποσότητα | 1 |  |  |
| MPC.8.2 | • Χρώματος αντίστοιχο του κουτιού | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.8.3 | • DVD ± RW Drive εσωτερικό | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.8.3.1 | √ Dual Layer | NAI |  |  |
| MPC.8.3.2 | √ Ταχύτητα ανάγνωσης DVD | ≥ 16x |  |  |
| MPC.8.3.3 | √ Ταχύτητα εγγραφής DVD (format +R, -R) | ≥ 18x |  |  |
| MPC.8.3.4 | √ Ταχύτητα επανεγγραφής DVD (format +RW,-RW) | ≥ 6x |  |  |
| MPC.8.3.5 | √ Ταχύτητα εγγραφής CD | ≥ 48x |  |  |
| MPC.9 | Κάρτα οθόνης |  |  |  |
| MPC.9.1 | • on board | ΌΧΙ |  |  |
| MPC.9.2 | • Σύνδεση PCI-e 16x | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.9.3 | • Υποστήριξη DirectX 10 | NAI |  |  |
| MPC.9.4 | • Μνήμη (ΜΒ) κάρτας οθόνης | ≥ 1024 |  |  |
| MPC.9.5 | • Παθητική ψύξη του chipset της εξωτερικής κάρτας γραφικών(χωρίς ανεμιστήρα) | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.10 | Τροφοδοτικό: |  |  |  |
| MPC.10.1 | • Τάση λειτουργίας (V) | 220 ± 15% |  |  |
| MPC.10.2 | • Ισχύς (W) | ≥ 500 |  |  |
| MPC.10.3 | • Διάμετρος ανεμιστήρα (cm) | ≥ 12 |  |  |
| MPC.10.4 | • Στάθμη θορύβου (dB) στις 2000 στροφές | ≤ 17 |  |  |
| MPC.10.5 | • SATA Output Connectors | ≥ 2 |  |  |
| MPC.10.6 | • Διακόπτης παροχής τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.11 | Πληκτρολόγιο: |  |  |  |
| MPC.11.1 | • Αριθμός πλήκτρων | ≥ 104 |  |  |
| MPC.11.2 | • Τύπος QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.11.3 | • Πρότυπα που ακολουθούνται : |  |  |  |
| MPC.11.3.1 | √ ISO 9241/4 | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.11.3.2 | √ USB ή PS2 type | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.11.3.3 | • Λειτουργία Function keys χωρίς την προηγούμενη ενεργοποίησή τους από Fn πλήκτρου | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.12 | Ποντίκι: |  |  |  |
| MPC.12.1 | • Microsοft συμβατό | NAI |  |  |
| MPC.12.2 | • Ροδέλα Scrolling | NAI |  |  |
| MPC.12.3 | • optical | NAI |  |  |
| MPC.12.4 | • PS/2 + USB type | NAI |  |  |
| MPC.13 | Λογισμικό: |  |  |  |
| MPC.13.1 | • Κάθε σύστημα να συνοδεύεται από: |  |  |  |
| MPC.13.1.1 | √ Πρόγραμμα εγγραφής CD/DVD | NAI |  |  |
| MPC.13.1.2 | √ Πρόγραμμα αναπαραγωγής DVD | NAI |  |  |
| MPC.14 | Συνοδευτικά: |  |  |  |
| MPC.14.1 | • καλώδια σύνδεσης | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.14.2 | • οδηγοί συσκευών | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.15 | Τεκμηρίωση - άδειες χρήσης λογισμικού: |  |  |  |
| MPC.15.1 | • εγχειρίδια | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.15.2 | • άδειες χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| MPC.16 | Πιστοποίηση - Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστημα:: |  |  |  |
| MPC.16.1 | • Πρότυπα που ακολουθούνται (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |

## Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές τύπου2 (τεμ.6)

Ποσότητα 6

- Με εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Windows. (Ο κωδικός άδειας χρήσης των Windows θα δοθεί από την εκάστοτε Σχολή ή Τμήμα που προμηθεύεται τον Η/Υ)

- Με τα χαρακτηριστικά του παρακάτω πίνακα:

| LPC | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LPC.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| LPC.1.1 | • Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| LPC.1.2 | • Τουλάχιστον δύο(2) εξωτερικές θύρες USB και υποδοχή ακουστικού-μικροφώνου στην πρόσοψη | ΝΑΙ |  |  |
| LPC.1.3 | • Μέγεθος κουτιού τύπου midi tower | ΝΑΙ |  |  |
| LPC.2 | Motherboard |  |  |  |
| LPC.2.1 | • Socket (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| LPC.2.2 | • Chipset (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| LPC.2.3 | • Memory support: DDR-II | ΟΧΙ |  |  |
| LPC.2.4 | • Memory support: DDR-III | ΝΑΙ |  |  |
| LPC.2.5 | • Memory support dual channel | ΝΑΙ |  |  |
| LPC.2.6 | • Αρθρώματα μνήμης | ≥ 2 |  |  |
| LPC.2.7 | • Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήνη | ≥ 8GB |  |  |
| LPC.2.8 | • Front Side Bus (MHz) (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| LPC.2.9 | • 64bit CPU Support | NAI |  |  |
| LPC.2.10 | • PCI Slots | ≥ 2 |  |  |
| LPC.2.11 | • PCI Express x16 | ≥ 1 |  |  |
| LPC.2.12 | • SATA2 Support | NAI |  |  |
| LPC.2.13 | • IEEE-1394 (FireWire/iLink) Support | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| LPC.2.14 | • e-SATA II Support | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| LPC.2.15 | • USB 2.0 | ≥ 8 |  |  |
| LPC.3 | Motherboard connectors |  |  |  |
| LPC.3.1 | • Audio (stereo-in, stereo-out, microphone-in) | NAI |  |  |
| LPC.3.2 | • HD-Audio codec support | NAI |  |  |
| LPC.3.3 | • RJ-45 Ethernet 10/100/1000 | NAI |  |  |
| LPC.3.4 | • USB 2.0 | ≥ 4 |  |  |
| LPC.3.5 | • serial 9-pin port | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| LPC.3.6 | • Parallel 25-pin port | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| LPC.3.7 | • PS2 | NAI |  |  |
| LPC.3.8 | • IEEE-1394 (FireWire/iLink) six pin connector | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| LPC 3.9 | • VGA | NAI |  |  |
| LPC 3.9 | • DVI | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| LPC.4 | C.P.U. |  |  |  |
| LPC.4.1 | • Επεξεργαστή που να καλύπτει τις προδιαγραφές τους CPU Benchmark (http://www.cpubenchmark.net) με πάνω από 3.750 μονάδες, σύμφωνα με το διάγραμμα των High-End CPU. | ΝΑΙ |  |  |
| LPC.5 | Κεντρική Μνήμη |  |  |  |
| LPC.5.1 | • Μέγεθος (ΜΒ) DDR-III | ≥ 4GB |  |  |
| LPC.5.2 | • Ταχύτητα διαύλου ≥1066MHz (Αναφέρατε) | NAI |  |  |
| LPC.5.3 | • Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στο motherboard (GB) | ≥ 8 |  |  |
| LPC.5.4 | • Βήμα επέκτασης ΜΒ (Αναφέρατε) | NAI |  |  |
| LPC.6 | Μονάδα Σκληρού Δίσκου: |  |  |  |
| LPC.6.1 | • Πλήθος μονάδων | ≥ 1 |  |  |
| LPC.6.2 | • Χωρητικότητα (GΒ) | ≥ 500 |  |  |
| LPC.6.3 | • Cache (MB) | ≥ 32 |  |  |
| LPC.6.4 | • SATA 2 Controller | NAI |  |  |
| LPC.6.5 | • Ταχύτητα περιστροφής σταθερή (rpm) | ≥ 7200 |  |  |
| LPC.6.6 | • Transfer rate MB/sec (Αναφέρατε) | NAI |  |  |
| LPC.6.7 | • Smart II (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) | NAI |  |  |
| LPC.6.8 | • Μέγεθος 3,5" | NAI |  |  |
| LPC.7 | Μονάδα Εύκαμπτου Δίσκου: |  |  |  |
| LPC.7.1 | • Μονάδα 3 ½’’ DS/HD, εσωτερική | ΌΧΙ |  |  |
| LPC.8 | Μονάδες Οπτικών Δίσκων: |  |  |  |
| LPC.8.1 | • Ποσότητα | 1 |  |  |
| LPC.8.2 | • Χρώματος αντίστοιχο του κουτιού | ΝΑΙ |  |  |
| LPC.8.3 | • DVD ± RW Drive εσωτερικό | ΝΑΙ |  |  |
| LPC.8.3.1 | √ Dual Layer | NAI |  |  |
| LPC.8.3.2 | √ Ταχύτητα ανάγνωσης DVD | ≥ 16x |  |  |
| LPC.8.3.3 | √ Ταχύτητα εγγραφής DVD (format +R, -R) | ≥ 18x |  |  |
| LPC.8.3.4 | √ Ταχύτητα επανεγγραφής DVD (format +RW,-RW) | ≥ 6x |  |  |
| LPC.8.3.5 | √ Ταχύτητα εγγραφής CD | ≥ 48x |  |  |
| LPC.9 | Κάρτα οθόνης |  |  |  |
| LPC.9.1 | • On-Board κάρτα γραφικών | ΝΑΙ |  |  |
| LPC.10 | Τροφοδοτικό: |  |  |  |
| LPC.10.1 | • Τάση λειτουργίας (V) | 220 ± 15% |  |  |
| LPC.10.2 | • Ισχύς (W) | ≥ 500 |  |  |
| LPC.10.3 | • Διάμετρος ανεμιστήρα (cm) | ≥ 12 |  |  |
| LPC.10.4 | • Στάθμη θορύβου (dB) στις 2000 στροφές | ≤ 17 |  |  |
| LPC.10.5 | • SATA Output Connectors | ≥ 2 |  |  |
| LPC.10.6 | • Διακόπτης παροχής τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |  |
| LPC.11 | Πληκτρολόγιο: |  |  |  |
| LPC.11.1 | • Αριθμός πλήκτρων | ≥ 104 |  |  |
| LPC.11.2 | • Τύπος QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο | ΝΑΙ |  |  |
| LPC.11.3 | • Πρότυπα που ακολουθούνται : |  |  |  |
| LPC.11.3.1 | √ ISO 9241/4 | ΝΑΙ |  |  |
| LPC.11.3.2 | √ USB ή PS2 type | ΝΑΙ |  |  |
| LPC.11.3.3 | • Λειτουργία Function keys χωρίς την προηγούμενη ενεργοποίησή τους από Fn πλήκτρου | ΝΑΙ |  |  |
| LPC.12 | Ποντίκι: |  |  |  |
| LPC.12.1 | • Microsοft συμβατό | NAI |  |  |
| LPC.12.2 | • Ροδέλα Scrolling | NAI |  |  |
| LPC.12.3 | • optical | NAI |  |  |
| LPC.12.4 | • PS/2 + USB type | NAI |  |  |
| LPC.13 | Λογισμικό: |  |  |  |
| LPC.13.1 | • Κάθε σύστημα να συνοδεύεται από: |  |  |  |
| LPC.13.1.1 | √ Πρόγραμμα εγγραφής CD/DVD | NAI |  |  |
| LPC.13.1.2 | √ Πρόγραμμα αναπαραγωγής DVD | NAI |  |  |
| LPC.14 | Συνοδευτικά: |  |  |  |
| LPC.14.1 | • καλώδια σύνδεσης | ΝΑΙ |  |  |
| LPC.14.2 | • οδηγοί συσκευών | ΝΑΙ |  |  |
| LPC.15 | Τεκμηρίωση - άδειες χρήσης λογισμικού: |  |  |  |
| LPC.15.1 | • εγχειρίδια | ΝΑΙ |  |  |
| LPC.15.2 | • άδειες χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| LPC.16 | Πιστοποίηση - Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστημα:: |  |  |  |
| LPC.16.1 | • Πρότυπα που ακολουθούνται (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |

## Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές τύπου 3 (τεμ.1)

Ποσότητα 1

- Με τα χαρακτηριστικά του παρακάτω πίνακα:

| ΗPC | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΗPC.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| ΗPC.1.1 | • Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.1.2 | • Τουλάχιστον δύο(2) εξωτερικές θύρες USB και υποδοχή ακουστικού-μικροφώνου στην πρόσοψη | NAI |  |  |
| ΗPC.1.3 | • Μέγεθος κουτιού τύπου midi tower | NAI |  |  |
| ΗPC.2 | Motherboard |  |  |  |
| ΗPC.2.1 | • Socket (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.2.2 | • Chipset (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.2.3 | • Memory support: DDR-II | ΌΧΙ |  |  |
| ΗPC.2.4 | • Memory support: DDR-III | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.2.5 | • Memory support triple channel | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.2.6 | • Αρθρώματα μνήμης | ≥ 6 |  |  |
| ΗPC.2.7 | • Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 24GB |  |  |
| ΗPC.2.8 | • Front Side Bus (MHz) (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.2.9 | • 64bit CPU Support | NAI |  |  |
| ΗPC.2.10 | • PCI Slots | ≥ 2 |  |  |
| ΗPC.2.11 | • PCI Express x16 | ≥ 1 |  |  |
| ΗPC.2.12 | • SATA2 Support | ≥ 4 |  |  |
| ΗPC.2.13 | • IEEE-1394 (FireWire/iLink) Support | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| ΗPC.2.14 | • e-SATA II Support | NAI |  |  |
| ΗPC.2.15 | • USB 2.0 | ≥ 8 |  |  |
| ΗPC.3 | Motherboard connectors |  |  |  |
| ΗPC.3.1 | • Audio (stereo-in, stereo-out, microphone-in) | NAI |  |  |
| ΗPC.3.2 | • HD-Audio codec support | NAI |  |  |
| ΗPC.3.3 | • 2x RJ-45 Ethernet 10/100/1000 | NAI |  |  |
| ΗPC.3.4 | • USB 2.0 | ≥ 4 |  |  |
| ΗPC.3.7 | • PS2 | NAI |  |  |
| ΗPC.3.8 | • IEEE-1394 (FireWire/iLink) six pin connector | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| ΗPC.4 | C.P.U. |  |  |  |
| ΗPC.4.1 | • Επεξεργαστή που να καλύπτει τις προδιαγραφές του CPUBenchmark (http://www.cpubenchmark.net) με πάνω από 5670 μονάδες, σύμφωνα με το διάγραμμα των Hi-End επεξεργαστών. | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.5 | Κεντρική Μνήμη |  |  |  |
| ΗPC.5.1 | • Μέγεθος (ΜΒ) DDR-III | ≥ 6GB |  |  |
| ΗPC.5.2 | • Ταχύτητα διαύλου ≥1333MHz (Αναφέρατε) | NAI |  |  |
| ΗPC.5.3 | • Τάση τροφοδοσίας μνημών 1,5V | NAI |  |  |
| ΗPC.5.4 | • Λειτουργία μνημών σε Triple Channel | NAI |  |  |
| HPC.6 | Μονάδα Σκληρού Δίσκου: |  |  |  |
| HPC.6.1 | • Ποσότητα | ≥ 2 |  |  |
| HPC.6.2 | • Χωρητικότητα (GΒ) | ≥ 1024 |  |  |
| HPC.6.3 | • Cache (MB) | ≥ 32 |  |  |
| HPC.6.4 | • SATA 2 Controller | NAI |  |  |
| HPC.6.5 | • Ταχύτητα περιστροφής σταθερη (rpm) | ≥ 7200 |  |  |
| HPC.6.6 | • Transfer rate MB/sec (Αναφέρατε) | NAI |  |  |
| HPC.6.7 | • Μέγεθος 3,5" | NAI |  |  |
| ΗPC.7 | Μονάδα Εύκαμπτου Δίσκου: |  |  |  |
| ΗPC.7.1 | • Μονάδα 3 ½’’ DS/HD, εσωτερική | ΌΧΙ |  |  |
| ΗPC.8 | Μονάδες Οπτικών Δίσκων: |  |  |  |
| ΗPC.8.1 | • Ποσότητα | 1 |  |  |
| ΗPC.8.2 | • Χρώματος αντίστοιχο του κουτιού | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.8.3 | • BL ± R Drive εσωτερικό | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.8.3.1 | √ Dual Layer | NAI |  |  |
| ΗPC.8.3.2 | √ Ταχύτητα ανάγνωσης BD | ≥ 10x |  |  |
| ΗPC.8.3.3 | √ Ταχύτητα εγγραφής BD (format +R, -R) | ≥ 2x |  |  |
| ΗPC.9 | Κάρτα οθόνης |  |  |  |
| ΗPC.9.1 | • Σύνδεση PCI-e 16x | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.9.2 | • Υποστήριξη DirectX 10 | NAI |  |  |
| ΗPC.9.3 | • Μνήμη (ΜΒ) κάρτας οθόνης | ≥ 1024 |  |  |
| ΗPC.9.4 | • Παθητική ψύξη του chipset της εξωτερικής κάρτας γραφικών(χωρίς ανεμιστήρα) | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.10 | Τροφοδοτικό: |  |  |  |
| ΗPC.10.1 | • Τάση λειτουργίας (V) | 220 ± 15% |  |  |
| ΗPC.10.2 | • Ισχύς (W) | ≥ 600 |  |  |
| ΗPC.10.3 | • Διάμετρος ανεμιστήρα (cm) | ≥ 12 |  |  |
| ΗPC.10.4 | • Στάθμη θορύβου (dB) στις 2000 στροφές | ≤ 19 |  |  |
| ΗPC.10.5 | • SATA Output Connectors | ≥ 2 |  |  |
| ΗPC.10.6 | • Διακόπτης παροχής τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.10.7 | • Υποστήριξη ενεργού PFC | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.10.8 | • Τουλάχιστον δύο(2) SATA τροφοδοσίες | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.11 | Πληκτρολόγιο: |  |  |  |
| ΗPC.11.1 | • Αριθμός πλήκτρων | ≥ 104 |  |  |
| ΗPC.11.2 | • Τύπος QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.11.3 | • Πρότυπα που ακολουθούνται : |  |  |  |
| ΗPC.11.3.1 | √ ISO 9241/4 | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.11.3.2 | √ USB ή PS2 type | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.11.3.3 | • Λειτουργία Function keys χωρίς την προηγούμενη ενεργοποίησή τους από Fn πλήκτρου | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.12 | Ποντίκι: |  |  |  |
| ΗPC.12.1 | • Microsοft συμβατό | NAI |  |  |
| ΗPC.12.2 | • Ροδέλα Scrolling | NAI |  |  |
| ΗPC.12.3 | • optical | NAI |  |  |
| ΗPC.12.4 | • PS/2 + USB type | NAI |  |  |
| ΗPC.13 | Λογισμικό: |  |  |  |
| ΗPC.13.1 | • Κάθε σύστημα να συνοδεύεται από: |  |  |  |
| ΗPC.13.1.1 | √ Πρόγραμμα εγγραφής CD/DVD | NAI |  |  |
| ΗPC.13.1.2 | √ Πρόγραμμα αναπαραγωγής DVD | NAI |  |  |
| ΗPC.14 | Συνοδευτικά: |  |  |  |
| ΗPC.14.1 | • καλώδια σύνδεσης | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.14.2 | • οδηγοί συσκευών | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.15 | Τεκμηρίωση - άδειες χρήσης λογισμικού: |  |  |  |
| ΗPC.15.1 | • εγχειρίδια | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.15.2 | • άδειες χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| ΗPC.16 | Πιστοποίηση - Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστημα:: |  |  |  |
| ΗPC.16.1 | • Πρότυπα που ακολουθούνται (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |

# Ομάδα Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

- Προβλεπόμενο μέγιστο κόστος €6.855,00

- Γενικές απαιτήσεις:

| LT | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LT | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| LT.1 | • Τσάντα μεταφοράς ανάλογου μεγέθους φορητού | ΝΑΙ |  |  |
| LT.2 | • Κάθε σύστημα να συνοδεύεται από οπτικό ποντίκι για φορητό Η/Υ | NAI |  |  |
| LT.3 | • Κάθε σύστημα να συνοδεύεται από Restore CD ή DVD | ΝΑΙ |  |  |
| LT.4 | • Με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα (αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |

## Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 14”(τεμ. 2)

- Ενδεικτικό μοντέλο HP ProBook 6440B.

| LT1 | Φορητός Η/Υ μεσαίων διαστάσεων – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LT1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| LT.1.1 | • Επεξεργαστή που να καλύπτει τις προδιαγραφές του CPU Benchmark (http://www.cpubenchmark.net) με πάνω από 2450 μονάδες, σύμφωνα με το διάγραμμα των Hi-End επεξεργαστών. (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.2 | • Οθόνη 14" LED Antiglare, με ανάλυση ≥1600 x 900 | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.3 | • Με σκληρό δίσκο SATA ≥ 320GB στις 7200 rpm | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.4 | • Μνήμη συστήματος ≥ 4GB DDR3 (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.5 | • Με ενσωματωμένο μικρόφωνο και κάμερα | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.6 | • DVD-RW | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.7 | • Δικτύωση: Ethernet 10/100/1000MBps, Wireless Lan (802.11b/g/n), Bluetooth® | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.8 | • Card Reader (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.9 | • Θύρες επικοινωνίας: Έξοδος για βιντεοπροβολέα (VGA ή DVI ή HDMI), ≥4x USB 2.0, 1x IEEE 1394, 1x RJ45. | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.10 | • Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια (Aναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |

## Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 15” (τεμ. 1)

- Ενδεικτικό μοντέλο HP Pavillion DV6-2135ev.

| LT1 | Φορητός Η/Υ μεσαίων διαστάσεων – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LT1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| LT.1.1 | • Επεξεργαστή που να καλύπτει τις προδιαγραφές του CPU Benchmark (http://www.cpubenchmark.net) με πάνω από 2450 μονάδες, σύμφωνα με το διάγραμμα των Hi-End επεξεργαστών. (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.2 | • Οθόνη 15.6" WXGA, με ανάλυση ≥1366 x 768 | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.3 | • Με σκληρό δίσκο SATA ≥ 500GB στις 7200 rpm | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.4 | • Κάρτα γραφικών με 1024ΜΒ αποκλειστική μνήμη. (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.5 | • Μνήμη συστήματος ≥ 4GB DDR3 (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.6 | • Με ενσωματωμένο μικρόφωνο και κάμερα | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.7 | • DVD-RW | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.8 | • Δικτύωση: Ethernet 10/100/1000MBps, Wireless Lan (802.11b/g/n), Bluetooth® | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.9 | • Card Reader (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.10 | • Θύρες επικοινωνίας: 1xVGA port, ≥3x USB 2.0, 1x eSata, 1x HDMI, 1x IEEE 1394, 1x RJ45, ≥1x έξοδος ακουστικών, 1x είσοδος μικροφώνου. | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.11 | • Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια (Aναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |

## Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 17” (τεμ.2)

- Ενδεικτικό μοντέλο HP Pavillion DV7-3120ev.

| LT1 | Φορητός Η/Υ μεγάλων διαστάσεων – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LT1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| LT.1.1 | • Επεξεργαστή που να καλύπτει τις προδιαγραφές του CPU Benchmark (http://www.cpubenchmark.net) με πάνω από 2050 μονάδες, σύμφωνα με το διάγραμμα των Hi-End επεξεργαστών. (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.2 | • Οθόνη 17.3" WXGA, με ανάλυση ≥1600 x 900. | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.3 | • Με σκληρό δίσκο SATA ≥ 500GB στις 7200 rpm. | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.4 | • Κάρτα γραφικών με ≥512ΜΒ αποκλειστική μνήμη. (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.5 | • Μνήμη συστήματος ≥ 4GB DDR3. (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.6 | • Με ενσωματωμένο μικρόφωνο και κάμερα. | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.7 | • DVD-RW. | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.8 | • Δικτύωση: Ethernet 10/100/1000MBps, Wireless Lan (802.11b/g/n), Bluetooth®. | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.9 | • Card Reader. (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.10 | • Θύρες επικοινωνίας: 1xVGA port, ≥3x USB 2.0, 1x eSata, 1x HDMI, 1x IEEE 1394, 1x RJ45, ≥1x έξοδος ακουστικών, 1x είσοδος μικροφώνου. | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.11 | • Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια (Aναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |

## Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 10” (τεμ.3)

- Ενδεικτικό μοντέλο ASUS Eee PC 1005H.

| LT1 | Φορητός Η/Υ μικρών διαστάσεων 10.1" – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LT1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| LT.1.1 | • Επεξεργαστή που να καλύπτει τις προδιαγραφές του CPU Benchmark (http://www.cpubenchmark.net) με πάνω από 750 μονάδες, σύμφωνα με το διάγραμμα των Hi-End επεξεργαστών. (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.2 | • Οθόνη 10.1" WSVGA οθόνη, με ανάλυση ≥1024x600 | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.3 | • Με σκληρό δίσκο SATA ≥160GB στις 5400rpm | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.4 | • Μνήμη συστήματος ≥1GB DDR-II | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.5 | • Eνσωματωμένο μικρόφωνο και κάμερα | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| LT.1.6 | • Eνσωματωμένη κάμερα | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.7 | • Δικτύωση: Bluetooth 2.0, Ethernet 10/100MBps, Wireless Lan (802.11b/g/n) | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.8 | • θύρες επικοινωνίας: 1xVGA port, 3x USB 2.0, 1x είσοδος μικροφώνου, 1x RJ45, 1x έξοδος ακουστικών, Card reader MMC/SD (HC) | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.9 | • Μπαταρία 6 κελιών | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.10 | • Βάρος ≤1.3Kgr (αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.11 | • Χρώμα: Μαύρο | ΝΑΙ |  |  |
| LT.1.12 | • Εγγύηση τουλάχιστον 3 χρόνια (Aναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |

# Ομάδα Εκτυπωτές – Πολυμηχανήματα

- Προβλεπόμενο μέγιστο κόστος €5.200,00

Γενικές απαιτήσεις:

- Να συνοδεύονται από καλώδιο σύνδεσης με τον Η/Υ

- Οι εκτυπωτές δικτύου να συνοδεύονται και από καλώδιο δικτύου Ethernet 2 μέτρων

- Αναφέρατε διάρκεια εγγύησης(≥ 1 έτος)

## Πολυμηχάνημα LASER color (τεμ. 2)

Ποσότητα 2

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MFP.1.1 | • Τεχνολογία εκτύπωσης: Έγχρωμη Laser. | ΝΑΙ |  |  |
| MFP.1.2 | • Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης(Α4): ≥20ppm, σε κανονική ποιότητα. | NAI |  |  |
| MFP.1.3 | • Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης(Α4): ≥5ppm, σε κανονική ποιότητα. | NAI |  |  |
| MFP.1.4 | • Με δυνατότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων ≥35φύλλων (για σάρωση – αντιγραφή) – ADF | NAI |  |  |
| MFP.1.5 | • Tαχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας: ≤ 11 δευτερόλεπτα (για ασπρόμαυρη εκτύπωση). | NAI |  |  |
| MFP.1.6 | • Tαχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας: ≤ 21 δευτερόλεπτα (για έγχρωμη εκτύπωση). | NAI |  |  |
| MFP.1.7 | • Βασικός δίσκος χαρτιού: ≥200 φύλλα. | NAI |  |  |
| MFP.1.8 | • Χωρ/τα εξόδου: ≥100 φύλλα. | NAI |  |  |
| MFP.1.9 | • Επιλογές εκτύπωσης δύο όψεων: Αυτόματη | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| MFP.1.10 | • Μηνιαία απόδοση: 35.000. | ΝΑΙ |  |  |
| MFP.1.11 | • Ενσωματωμένη μνήμη: ≥128 MB | NAI |  |  |
| MFP.1.12 | • Συνδεσιμότητα USB Θύρα Hi-Speed USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0) και ενσωματωμένο Fast Ethernet 10/100Base-TX | NAI |  |  |
| MFP.1.13 | • Ποιότητα εκτύπωσης: 1200 x 600 dpi. | NAI |  |  |
| MFP.1.14 | • Δυνατότητα Αντιγραφικού Μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| MFP.1.15 | • Tαχύτητα αντιγραφής πρώτης σελίδας: ≤ 19 δευτερόλεπτα (για ασπρόμαυρη εκτύπωση). | NAI |  |  |
| MFP.1.16 | • Tαχύτητα αντιγραφής πρώτης σελίδας: ≤ 45 δευτερόλεπτα (για έγχρωμη εκτύπωση). | NAI |  |  |
| MFP.1.17 | • Δυνατότητα FAX | NAI |  |  |
| MFP.1.18 | • Ενσωματωμένο Σαρωτή | ΝΑΙ |  |  |
| MFP.1.19 | • Ανάλυση σαρωτή έως και 4800x4800 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| MFP.1.20 | • Έξοδο σάρωσης σε μορφή PDF/JPG/TIFF | ΝΑΙ |  |  |
| MFP.1.21 | • Δυνατότητα άμεσης σάρωσης σε διευθύνσεις από LDAP | ΝΑΙ |  |  |

## Εκτυπωτής ψεκασμού Α2 (τεμ.1)

Ποσότητα 1

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRN.1.1 | • Τεχνολογία εκτύπωσης: Κεφαλή εκτύπωσης Advanced MicroPiezo AMC, 8 καναλιών, drop-on-demand, ink jet 9 χρωμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| PRN.1.2 | • Κεφαλή εκτύπωσης: 180 ακροφύσια x 8 χρώματα | NAI |  |  |
| PRN.1.3 | • Δυνατότητα ανάλυσης εκτύπωσης: 2880 x 1440 dpi | NAI |  |  |
| PRN.1.4 | • Ταχύτητα εκτύπωσης: 8'' x 10'' από 2:03 έως 7:47 λεπτά, ανάλογα με την ποιότητα εκτύπωσης | NAI |  |  |
| PRN.1.5 | • Δυνατότητα εκτύπωσης χωρίς περιθώρια | NAI |  |  |
| PRN.1.6 | • Πρωτεύων τροφοδότης: Μέχρι 17x22'' 120 φύλλα απλό χαρτί και 50 φωτογραφικά | NAI |  |  |
| PRN.1.7 | • Δευτερεύων τροφοδότης: μέχρι 17x22'' χειροκίνητος μονού φύλλου, βελτιστοποιημένος για ψιλό χαρτί. | NAI |  |  |
| PRN.1.8 | • Μπροστινός χειροκίνητος τροφοδότης: μέχρι 16x20'' μονού φύλλου μέχρι 1,5mm. | NAI |  |  |
| PRN.1.9 | • Συνδεσιμότητα USB Θύρα Hi-Speed USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0) και ενσωματωμένο Fast Ethernet 10/100Base-TX | NAI |  |  |
| PRN.1.10 | • Ακουστικός θόρυβος: ≤ 40 dB(Α). | ΝΑΙ |  |  |
| PRN.1.11 | • Κατανάλωση: Σε κατάσταση αναμονής: ≤5 W. Απενεργοποιημένος: ≤0,3 W. | NAI |  |  |

## Εκτυπωτής ψεκασμού Α3 (τεμ.2)

Ποσότητα 2

- Να συνοδεύονται από 2 μελάνια εκτύπωσης για κάθε χρώμα

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRN.1.1 | • Τεχνολογία εκτύπωσης: Ψεκασμού | ΝΑΙ |  |  |
| PRN.1.2 | • Δυνατότητα ανάλυσης εκτύπωσης έως και 4800 X 1200 dpi | NAI |  |  |
| PRN.1.3 | • Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης ≥30ppm | NAI |  |  |
| PRN.1.4 | • Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης (A4) ≥30ppm | NAI |  |  |
| PRN.1.5 | • Ελάχιστο Μέγεθος Εκτύπωσης A6 | NAI |  |  |
| PRN.1.6 | • Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης A3+ | NAI |  |  |
| PRN.1.7 | • Μνήμη Εκτυπωτή 32MB | NAI |  |  |
| PRN.1.8 | • Συνδεσιμότητα USB Θύρα Hi-Speed USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0) και ενσωματωμένο Fast Ethernet 10/100Base-TX | NAI |  |  |
| PRN.1.9 | • μεμονωμένα δοχεία μελάνης για κάθε χρώμα | ΝΑΙ |  |  |
| PRN.1.10 | • ανθεκτικό μελάνι στο χρόνο, στο νερό και στη μουτζούρα | NAI |  |  |
| PRN.1.11 | • μηνιαίος κύκλος λειτουργίας τουλάχιστον 6000ppm | NAI |  |  |

## Εκτυπωτής έγχρωμος LASER (τεμ.1)

Ποσότητα 1

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRN.1.1 | • Τεχνολογία εκτύπωσης: Έγχρωμη Laser. | ΝΑΙ |  |  |
| PRN.1.2 | • Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης 1200 X 600 Dpi | NAI |  |  |
| PRN.1.3 | • Ανάλυση Έγχρωμης Εκτύπωσης 1200 X 600 Dpi | NAI |  |  |
| PRN.1.4 | • Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης (A4) 30 Σελ/Λεπτό | NAI |  |  |
| PRN.1.5 | • Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης (A4) 30 Σελ/Λεπτό | NAI |  |  |
| PRN.1.6 | • Ελάχιστο Μέγεθος Εκτύπωσης A5 | NAI |  |  |
| PRN.1.7 | • Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης A4 | NAI |  |  |
| PRN.1.8 | • Μέγιστο Βάρος Χαρτιού 220 Gsm | ΝΑΙ |  |  |
| PRN.1.9 | • Τροφοδοσία Χαρτιού Tray 250 Σελίδες | ΝΑΙ |  |  |
| PRN.1.10 | • Εκτύπωση Διπλής Όψης | NAI |  |  |
| PRN.1.11 | • Μνήμη Εκτυπωτή ≥ 384MB με δυνατόττηα επέκτασης έως 1024ΜΒ | NAI |  |  |
| PRN.1.12 | • Συνδεσιμότητα USB Θύρα Hi-Speed USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0) και ενσωματωμένο Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX | NAI |  |  |
| PRN.1.13 | • Μηνιαίος κύκλος εργασιών 75.000 σελίδες | NAI |  |  |

## Εκτυπωτής LASER (τεμ.3)

Ποσότητα 3

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRN.1.1 | • Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser. | ΝΑΙ |  |  |
| PRN.1.2 | • Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης 1200 X 1200 Dpi | NAI |  |  |
| PRN.1.3 | • Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης (Α4) 30 Σελ/Λεπτό | NAI |  |  |
| PRN.1.4 | • Ελάχιστο Μέγεθος Εκτύπωσης A6 | NAI |  |  |
| PRN.1.5 | • Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης A4 | NAI |  |  |
| PRN.1.6 | • Μέγιστο Βάρος Χαρτιού 163 Gsm | ΝΑΙ |  |  |
| PRN.1.7 | • Τροφοδοσία Χαρτιού Tray 250 Σελίδες | ΝΑΙ |  |  |
| PRN.1.8 | • Μνήμη Εκτυπωτή 16MB | NAI |  |  |
| PRN.1.9 | • Συνδεσιμότητα USB Θύρα Hi-Speed USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0) | NAI |  |  |
| PRN.1.10 | • Μηνιαίος κύκλος εργασιών 25.000 σελίδες | NAI |  |  |

## Εκτυπωτής έγχρωμος LASER (τεμ.1)

Ποσότητα 1

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRN.1.1 | • Τεχνολογία εκτύπωσης: Έγχρωμη Laser. | ΝΑΙ |  |  |
| PRN.1.2 | • Μέγιστη Ποιότητα Εκτύπωσης 600 X 600 Dpi | NAI |  |  |
| PRN.1.3 | Tαχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4): ≤ 18sec | ΝΑΙ |  |  |
| PRN.1.4 | • Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης (Α4) 20 Σελ/Λεπτό | NAI |  |  |
| PRN.1.5 | • Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης (Α4) 20 Σελ/Λεπτό | NAI |  |  |
| PRN.1.6 | • Ελάχιστο Μέγεθος Εκτύπωσης A5 | NAI |  |  |
| PRN.1.7 | • Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης A4 | NAI |  |  |
| PRN.1.8 | • Μέγιστο Βάρος Χαρτιού 163g/m2 | ΝΑΙ |  |  |
| PRN.1.9 | • Τροφοδοσία Χαρτιού Tray 300 Σελίδες | ΝΑΙ |  |  |
| PRN.1.10 | • Εκτύπωση Διπλής Όψης | NAI |  |  |
| PRN.1.11 | • Μνήμη Εκτυπωτή ≥ 128MB με δυνατόττηα επέκτασης έως 384ΜΒ | NAI |  |  |
| PRN.1.12 | • Συνδεσιμότητα USB Θύρα Hi-Speed USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0) και ενσωματωμένο Fast Ethernet 10/100 Base-TX | NAI |  |  |
| PRN.1.13 | • Μηνιαίος κύκλος εργασιών 40.000 σελίδες | NAI |  |  |

# Ομάδα διακομιστή και συστήματος αποθήκευσης δεδομένων

- Προβλεπόμενο μέγιστο κόστος €11.500,00

## Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων (Central Storage Unit) (τεμ.1)

Ποσότητα 1

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο για το προσφερόμενο σύστημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Να αναφερθούν οι δυνατότητες επέκτασης του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Δυνατότητες αποθήκευσης του συστήματος |  |  |  |
| 2.1 | Ζητούμενη συνολική χωρητικότητα σκληρών δίσκων ≥6000 GB πριν την διαμόρφωση Raid | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Σχετικά με τους σκληρούς δίσκους, ζητούνται: |  |  |  |
| 2.3 | Τύπος σκληρού δίσκου SAS ή SATA | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) ≥ 7.200 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Τουλάχιστον 8 τεμάχια δίσκων | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Ειδικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 3.1 | 1 Χ controller με δυνατότητα επέκτασης σε δεύτερο | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | 1 GB read/write cache ανά controller | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | 2 X 4 Gb Fibre Channel ports ανά controller | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Διπλό τροφοδοτικό και σύστημα εξαερισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Δυνατότητες σε επίπεδο Raid 0, 1, 3, 5, 6, 10,50 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | Εγκατάσταση σε rack / ύψους 2U | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 | Χωρητικότητα σε δίσκους : 3.5-inch dual-ported LFF ≥ 60 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | υποστήριξη FC ports για 32-bit and 64-bit Windows, Linux | ΝΑΙ |  |  |
| 3.9 | Υποστήριξη Windows, Linux, Unix | ΝΑΙ |  |  |
| 3.10 | Υποστήριξη 512 LUNs με μέγεθος LUN έως 16TB | ΝΑΙ |  |  |
| 3.11 | 2x 5m Multi-mode OM2 LC/LC FC Cable | NAI |  |  |
| 4. | Γενικές απαιτήσεις |  |  |  |
| 4.1 | Να δοθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι πιθανές απαιτούμενες άδειες χρήσης | NAI |  |  |
| 4.3 | Ο προμηθευτής σε κάθε περίπτωση εγγυάται την ομαλή εκκίνηση του συστήματος με όλα τα προσφερόμενα περιφερειακά συνδεδεμένα σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών στο χώρο εγκατάστασης του. | ΝΑΙ |  |  |

## Εξυπηρετητές Rack Mounted (τεμ.1)

Ποσότητα 1

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο για το προσφερόμενο σύστημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Τύπος πλαισίου (σασί) Rack Mounted με μέγιστος ύψος 2U | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Επεξεργαστής |  |  |  |
| 2.1 | Πλήθος προσφερόμενων επεξεργαστών ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Αρχιτεκτονική επεξεργαστών Intel 4 πυρήνων τελευταίας γενιάς | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Συχνότητα λειτουργίας (GHz) ≥ 2,00GHz | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Μέγεθος της μνήμης cache (L3) (MB) ≥ 4ΜΒ | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Μνήμη συστήματος |  |  |  |
| 3.1 | Τύπος μνήμης PC3-8500 DDR3 Registered memory PC3-10600 DDR3 Unbuffered memory | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Ζητούμενο μέγεθος μνήμης ≥ 6 Gb PC3-10600 (DDR3-1333) Registered | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Επεκτασιμότητα μνήμης Έως 192 GB - PC3-8500 DDR3 Registered memory Έως 24 GB -PC3-10600 DDR3 Unbuffered memory | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Δυνατότητες αποθήκευσης του συστήματος |  |  |  |
| 4.1 | Ελεγκτής δίσκων SAS υποστήριξη raid 0/1 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Ζητούμενη χωρητικότητα σκληρών δίσκων σε RAID 1 | ≥146 GB |  |  |
| 4.3 | Τύπος του σκληρού δίσκου SAS factor 2.5 in ταχύτητας 6Gbps | NAI |  |  |
| 4.4 | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) 10K rpm | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Θύρες διασύνδεσης |  |  |  |
| 5.1 | 2 X Κάρτες σύνδεσης Fiber Channel | NAI |  |  |
| 5.2 | 4 X Θύρες τύπου Ethernet 1GbE με εγγενώς υποστήριξη ΤCP/IP Οffload Εngine και iSCSI | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | 1 X Θύρα τύπου Ethernet 10/100 για διαχείριση του server, είτε βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, είτε βρίσκεται σε κατάσταση power off (σε κάθε περίπτωση με παροχή ρεύματος) μέσω ενσωματωμένου επεξεργαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Ο επεξεργαστής απομακρυσμένης διαχείρισης θα πρέπει να υποστηρίζει την διαχείριση του εξυπηρετητή μέσω γραφικής κονσόλας (Web Browser). Επίσης θα πρέπει να υποστηρίζει Video Recording και Video Replay για διάγνωση (Troubleshooting) της αστοχείας του εξυπηρετητή τόσο κατά την διάρκεια του Boot Process όσο και κατά την διάρκεια λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος |  |  |  |
| 6. | Άλλα Χαρακτηριστικά Συστήματος |  |  |  |
| 6.1 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards |  |  |  |
| 7. | Ένας (1) Οδηγός οπτικής ανάγνωσης DVD-ROM (8X) και κατάλληλο λογισμικό εγγραφής, ανά server | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Hot Plug Redundant τροφοδοτικά και ανεμιστήρες |  |  |  |
| 9. | Γενικές απαιτήσεις |  |  |  |
| 9.1 | Να δοθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2 | Ο προμηθευτής σε κάθε περίπτωση εγγυάται την ομαλή εκκίνηση του συστήματος με όλα τα προσφερόμενα περιφερειακά συνδεδεμένα σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3 | Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών στο χώρο εγκατάστασης του. | ΝΑΙ |  |  |

# Ομάδα Εξαρτήματα και παρελκόμενα Η/Υ

- Διάρκεια εγγύησης τουλάχιστον ένα(1) έτος.

- Να αναφέρετε την διάρκεια εγγύησης ανά μεμονωμένο προσφερόμενο είδος.

- Προβλεπόμενο μέγιστο κόστος €6.100,00

## Διαχειριστής Παρουσιάσεων(τεμ.1)

Ποσότητα 1

Ενδεικτικό Μοντέλο: PRESENTER LOGITECH R800 PROFESSIONAL

Να πληροί τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Ασύρματη συνδεσιμότητα

- Ασύρματη Τεχνολογία RF 2.4 GHz

- Όχι επαναφορτιζόμενο

- Με ενσωματωμένο δείκτη Laser

## Μνήμη τύπου USB STICK 4GB(τεμ.10)

Ποσότητα 10

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

| USB1 | USB Flash Disk 4GB - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USB1.1 | Μοντέλο (Αναφέρατε) | NAI |  |  |
| USB1.2 | Διασύνδεση και τροφοδοσία μόνο USB | ΝΑΙ |  |  |
| USB1.3 | Χωρητικότητα ≥4GB | ΝΑΙ |  |  |
| USB1.4 | Εγγύηση (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |

## Μνήμη τύπου USB STICK 16GB(τεμ.1)

Ποσότητα 1

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

| USB2 | USB Flash Disk 16GB - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USB2.1 | Μοντέλο (Αναφέρατε) | NAI |  |  |
| USB2.2 | Διασύνδεση και τροφοδοσία μόνο USB | ΝΑΙ |  |  |
| USB2.3 | Χωρητικότητα ≥16GB | ΝΑΙ |  |  |
| USB2.4 | Ταχύτητα ανάγνωσης ≥30MB/s | ΝΑΙ |  |  |
| USB2.5 | Ταχύτητα εγγραφής ≥11MB/s | ΝΑΙ |  |  |
| USB2.6 | Εγγύηση (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |

## Ηχεία Η/Υ (τεμ.10)

Ποσότητα 10

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

| S1 | Ηχεία Η/Υ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1.1 | Μοντέλο (Αναφέρατε) | NAI |  |  |
| S1.2 | Τροφοδοσία μέσω USB | ΝΑΙ |  |  |
| S1.3 | Μέγιστη απόδοση =100W P.M.P.O. | ΝΑΙ |  |  |
| S1.4 | R.M.S. capacity | ≥ 1W |  |  |
| S1.5 | Σύνδεση μέσω 3.5 mm βύσμα ακουστικών | ΝΑΙ |  |  |
| S1.6 | Μαγνητική θωράκιση | NAI |  |  |
| S1.7 | Εγγύηση (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |

## Μητρικές Κάρτες (τεμ.4)

Ποσότητα 4

Ενδεικτικό μοντέλο: ASROCK P4I65GV

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

| MB1 | Μητρικές Κάρτες Η/Υ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MB.1 | Motherboard |  |  |  |
| MB.1.1 | • Socket 478 (Για επισκευή κατεστραμμένων Η/Υ) | ΝΑΙ |  |  |
| MB.1.2 | • Chipset (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |
| MB.1.3 | • Memory support: DDR | NAI |  |  |
| MB.1.4 | • Memory support: DDR-II | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| MB.1.5 | • Memory support dual channel | ΝΑΙ |  |  |
| MB.1.6 | • Αρθρώματα μνήμης | ≥ 2 |  |  |
| MB.1.7 | • Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήνη | ≥ 4GB |  |  |
| MB.1.8 | • Front Side Bus 800/533/400 MHz | ΝΑΙ |  |  |
| MB.1.9 | • PCI Slots | ≥ 2 |  |  |
| MB.1.10 | • PCI Express x16 ή AGP 8x (Αναφέρατε) | ≥ 1 |  |  |
| MB.1.11 | • 2xATA & 2xSATA Support | NAI |  |  |
| MB.1.12 | • IEEE-1394 (FireWire/iLink) Support | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| MB.1.13 | • e-SATA II Support | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| MB.1.14 | • USB 2.0 | ≥ 6 |  |  |
| MB.2 | Motherboard connectors |  |  |  |
| MB.2.1 | • Audio (stereo-in, stereo-out, microphone-in) | NAI |  |  |
| MB.2.2 | • RJ-45 Ethernet 10/100 | NAI |  |  |
| MB.2.3 | • USB 2.0 | ≥ 4 |  |  |
| MB.2.4 | • serial 9-pin port | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| MB.2.5 | • Parallel 25-pin port | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| MB.2.6 | • PS2 | NAI |  |  |
| MB.2.7 | • IEEE-1394 (FireWire/iLink) six pin connector | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| MB 2.8 | • VGA | ΝΑΙ |  |  |
| MB 2.9 | • DVI | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| MB.3 | Συνοδευτικά: |  |  |  |
| MB.3.1 | • καλώδια σύνδεσης | ΝΑΙ |  |  |
| MB.3.2 | • οδηγοί συσκευών | ΝΑΙ |  |  |
| MB.4 | Τεκμηρίωση - άδειες χρήσης λογισμικού: |  |  |  |
| MB.4.1 | • εγχειρίδια | ΝΑΙ |  |  |
| MB.4.2 | • άδειες χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| MB.5 | Πιστοποίηση - Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστημα:: |  |  |  |
| MB.5.1 | • Πρότυπα που ακολουθούνται (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |

## Ποντίκι - Πληκτρολόγιο (τεμ.2)

Ποσότητα 2

Ενδεικτικό σετ Πληκτρολόγιο – Ποντίκι:  Microsoft Wired Desktop 600 Keyboard

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

| KM1 | Πληκτρολόγιο - Ποντίκι Η/Υ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KM.11 | Πληκτρολόγιο: |  |  |  |
| KM.1.1 | • Αριθμός πλήκτρων | ≥ 104 |  |  |
| KM.1.2 | • Τύπος QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο | ΝΑΙ |  |  |
| KM.1.3 | • Πρότυπα που ακολουθούνται : |  |  |  |
| KM.1.3.1 | √ ISO 9241/4 | ΝΑΙ |  |  |
| KM.1.3.2 | √ USB ή PS2 type | ΝΑΙ |  |  |
| KM.1.3.3 | • Λειτουργία Function keys χωρίς την προηγούμενη ενεργοποίησή τους από Fn πλήκτρου | ΝΑΙ |  |  |
| KM.12 | Ποντίκι: |  |  |  |
| KM.2.1 | • Microsοft συμβατό | NAI |  |  |
| ΚΜ.2.2 | • Ροδέλα Scrolling | NAI |  |  |
| ΚΜ.2.3 | • optical | NAI |  |  |
| ΚΜ.2.4 | • PS/2 + USB type | NAI |  |  |

## Ποντίκι (τεμ.5)

Ποσότητα 5

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

| M1 | Ποντίκι Η/Υ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M.12 | Ποντίκι: |  |  |  |
| M.2.1 | • Microsοft συμβατό | NAI |  |  |
| Μ.2.2 | • Ροδέλα Scrolling | NAI |  |  |
| Μ.2.3 | • optical | NAI |  |  |
| Μ.2.4 | • PS/2 + USB type | NAI |  |  |

## Συσκευή εξωτερικής σύνδεσης σκληρών δίσκων (τεμ.1)

Ποσότητα 1

Ενδεικτικό μοντέλο εξωτερικής θήκης: SHARKOON SATA 2.5''-3.5'' QUICKPORT DUO

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

| ΕΧΤ.1 | Μονάδα Εξωτερικής Θήκης Σκληρού Δίσκου: | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΧΤ.1.1 | • Λειτουργία docking station | NAI |  |  |
| ΕΧΤ.1.2 | • Σύνδεση USB2.0 | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΧΤ.1.3 | • Σύνδεση e-SATA | ≥ 2 |  |  |
| ΕΧΤ.1.4 | • Τροφοδοσία μέσω εξωτερικού τροφοδοτικού | NAI |  |  |
| ΕΧΤ.1.5 | • Δυνατότητα σύνδεσης δύο(2) δίσκων | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΧΤ.1.6 | • Υποστήριξη 2,5” και 3,5” | NAI |  |  |
| ΕΧΤ .1.7 | • Διακόπτης ενεργοποιήσης/απενεργοποίησης | NAI |  |  |
| ΕΧΤ.1.9 | • ενδείξεις LED για την τροφοδοσία και τη λειτουργία του δίσκου | ΝΑΙ |  |  |

## Σκληρός δίσκος εσωτερικού τύπου (τεμ.2)

Ποσότητα 1

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

| IHDD.1 | Μονάδα Σκληρού Δίσκου: | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IHDD.1.1 | • Χωρητικότητα (GΒ) | ≥ 1024 |  |  |
| IHDD.1.2 | • Cache (MB) | ≥ 32 |  |  |
| IHDD.1.3 | • SATA 2 Controller | NAI |  |  |
| IHDD.1.4 | • Ταχύτητα περιστροφής σταθερή(rpm) | ≥ 7200 |  |  |
| IHDD.1.5 | • Transfer rate MB/sec (Αναφέρατε) | NAI |  |  |
| IHDD.1.6 | • Μέγεθος 3,5" | NAI |  |  |
| IHDD.1.7 | •≥ 3ετή εγγύηση καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |

## Σκληρός δίσκος εξωτερικού τύπου(τεμ.1)

Ποσότητα 1

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

| EHDD.1 | Μονάδα Σκληρού Δίσκου: | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EHDD.1.1 | • Χωρητικότητα (GΒ) | ≥ 500 |  |  |
| EHDD.1.2 | • USB 2.0 Connectivity | NAI |  |  |
| EHDD.1.3 | • Να ΜΗΝ χρειάζεται επιπλέον τροφοδοσία, εκτός από τη μια(1) USB θύρα | NAI |  |  |
| EHDD.1.4 | • Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | ≥ 5400 |  |  |
| EHDD.1.5 | • Transfer rate MB/sec (Αναφέρατε) | NAI |  |  |
| EHDD.1.6 | • Μέγεθος 2,5" | NAI |  |  |

## Τροφοδοτικά ΑΤΧ (τεμ.5)

Ποσότητα 5

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

| POW.1 | Τροφοδοτικό: | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POW.1.1 | • Τάση λειτουργίας (V) | 220 ± 15% |  |  |
| POW.1.2 | • Ισχύς (W) | ≥ 500 |  |  |
| POW.1.3 | • Διάμετρος ανεμιστήρα (cm) | ≥ 12 |  |  |
| POW.1.4 | • Στάθμη θορύβου (dB) στις 2000 στροφές | ≤ 19 |  |  |
| POW.1.5 | • SATA Output Connectors | ≥ 2 |  |  |
| POW.1.6 | • Διακόπτης παροχής τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |  |
| POW.1.7 | • Υποστήριξη ενεργού PFC | ΝΑΙ |  |  |

## Οθόνη Προβολής (τεμ. 1)

Ποσότητα 1

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

| SCR.1 | Οθόνη Προβολής: | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCR.1.1 | • Ηλεκτρική | ΝΑΙ |  |  |
| SCR.1.2 | • Τάση λειτουργίας (V) | 220 ± 15% |  |  |
| SCR.1.3 | • Ισχύς moter (W) | 20 |  |  |
| SCR.1.4 | • Ταχύτητα περιστροφής (rpm/min) | 19 |  |  |
| SCR.1.5 | • Διαστάσεις πανιού | 2x2 |  |  |
| SCR.1.6 | • Πάχος πανιού | ≥ 0,45mm |  |  |
| SCR.1.7 | • Απολαβή | ≥ 1 |  |  |

## Βιντεοπροβολέας (τεμ 6)

- Ποσότητα: 6

- Να συνοδεύονται από καλώδια σύνδεσης με Η/Υ και με βίντεο (S-video, RCA, HDMI, VGA), τσάντα μεταφοράς

- Ενδεικτικό Μοντέλο: BenQ MP-670

- Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

Ανάλυση: 1024 x 768 XGA

Φωτεινότητα: ≥ 3200 Ansi Lumens

Tεχνολογία Προβολής: DLP ή LCD

Αντίθεση: ≥ 3000:1

Διάρκεια ζωής λάμπας: ≥ 4000 ώρες

Γενικά Χαρακτηριστικά:

Συνδεσιμότητα: 1 x audio line-in - RCA x 2 , 1 x VGA input - 15 pin HD D-Sub (HD-15), mini-phone 3.5mm , 1 x S-video input - 4 PIN mini-DIN , 1 x composite video input – RCA, HDMI.

## Βάση οροφής βιντεοπροβολέα (τεμ. 2)

Ποσότητα 2

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

| PRM.1 | Βάση οροφής: | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRM.1.1 | • Τοποθέτηση στο ταβάνι | ΝΑΙ |  |  |
| PRM.1.2 | •Με μηχανισμός ασφαλείας και δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο | ΝΑΙ |  |  |
| PRM.1.3 | • Διαστάσεις βάσεως προβολέα ≥ 30x25cm | ΝΑΙ |  |  |
| PRM.1.4 | • Αναρτώμενο βάρος | ≥9Kg |  |  |
| PRM.1.5 | • Δυνατότητα αλλαγής κλίσης και περιστροφής 360ο | ΝΑΙ |  |  |
| PRM.1.6 | • Δυνατότητα μεταβλητού ύψους | ΝΑΙ |  |  |
| PRM.1.7 | • Διαστάσεις βάσης: (Αναφέρατε) | ΝΑΙ |  |  |

## Βιντεοκάμερα (τεμ. 1)

Ποσότητα 1

Ενδεικτικό μοντέλο: SONY DCR-SR58E

Να συνοδεύεται από καλώδια σύνδεσης, τροφοδοτικό και τσάντα μεταφοράς

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

  Σύστημα ήχου: Dolby Digital 2ch.

  Oθόνη: LCD

  Αισθητήρας: CCD 0.8MP.

  Μέσα εγγραφής: Μονάδα σκληρού δίσκου 80 GB,

  Μορφή ταινίας: Standard Definition, MPEG2.

  Σταθεροποίηση εικόνας

   Ισορροπία λευκού: Αυτόματο / χειροκίνητο

  Fader: Μαύρο / Λευκό.

  Υποδοχές: Έξοδος ήχου, Έξοδος βίντεο, Έξοδος S-Video, Έξοδος USB 2.0.

  Ζουμ: οπτικό 60Χ,

  Συμπίεση στατικής εικόνας: JPEG.

# Φωτοτυπικό Μηχάνημα (τεμ. 1)

- Προβλεπόμενο μέγιστο κόστος €6.000,00

Ποσότητα 1

Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

|  | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ταχύτητα φωτοαντιγραφής: (σελ Α4/λεπτό) Έγχρωμο, ασπρόμαυρο | ≥23 σελίδες/λεπτό |  |  |
| 3 | Ταχύτητα φωτοαντιγραφής: (σελ Α3/λεπτό) Έγχρωμο, ασπρόμαυρο | ≥12 |  |  |
| 4 | Ανάλυση φωτοαντιγραφής: (dpi) | ≥600x600 dpi |  |  |
| 5 | Μέγεθος Εγκατεστημένης Μνήμης RAM (ΜΒ) | ≥2048ΜΒ |  |  |
| 6 | Μέγιστη μνήμη RAM που υποστηρίζεται (MB) (αναφέρατε) |  |  |  |
| 7 | Ενσωματωμένος Σκληρός δίσκος (GB) (αναφέρατε μέγεθος) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Μέγιστο μέγεθος σκληρού δίσκου που μπορεί να δεχτεί (GB) (αναφέρατε μέγεθος) | ≥80GB |  |  |
| 9 | Μηνιαία απόδοση σε αντίγραφα όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή (αναφέρατε) | ≥20000 αντίγραφα |  |  |
| 10 | Χρόνος First Page Out (FPO) (αναφέρατε) Έγχρωμο | < 60 sec/λεπτό |  |  |
| 11 | Μέγεθος αντιγράφων: Α4 και Α3 | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Μέγεθος πρωτότυπων: Α4 και Α3 | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Μέγιστο βάρος χαρτιού σε gr/m2 (αναφέρατε) | ≥200 |  |  |
| 14 | Λειτουργία αυτόματης διπλής όψης αντιγράφων (duplex printer) | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Τροφοδοσία από δύο τουλάχιστον κασέτες (trays) ρυθμιζόμενες Α4-Α3 | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Θυρίδα bypass τουλάχιστον 200 φύλλων, ρυθμιζόμενη έως Α3 και να μπορεί να δεχθεί ειδικού τύπου χαρτιά (πχ διαφάνειες) | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Αυτόματος τροφοδότης Α4 - Α3 με αναστροφή πρωτοτύπων (duplex feeder) (αναφέρατε μέγιστη χωρητικότητα σε φύλλα) | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Σύστημα αυτόματης εναλλαγής κασετών | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Λειτουργία σμικρύνσεων / μεγεθύνσεων 25 - 400% με κλίμακα το 1 % και αυτόματη μετατροπή μεγεθών (Α3->Α4, Α4->Α3, Α5->Α4 κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Λειτουργία ηλεκτρονικής σελιδοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Λειτουργία συστήματος φωτοαντιγραφής από βιβλία (book copy) | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις για την εμπλοκή χαρτιού, έλλειψης αναλώσιμων υλικών κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Να έχει αριθμητικό πληκτρολόγιο και προεπιλογή αντιγράφων 1 – 999 | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Ethernet 10/100 (απ' τον κατασκευαστή του φωτοτυπικού), ώστε να είναι εκτυπωτής δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Να διαθέτει απλή τροχήλατη βάση | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν λειτουργεί | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Σήμανση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Να διαθέτει λειτουργία έγχρωμου scanner με ικανότητα δημιουργίας PDF (scan to pdf) και αρχείου εικόνας με την χρήση FTP | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Κόστος αντιγράφου (εκτίμηση - να αναφερθεί κόστος μελανιού και πόσες σελίδες βγάζει, κόστος drum και κάθε πότε αλλάζει, κόστος σέρβις των 100.000 σελίδων) | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Αλλαγή KIT συντήρησης (αναφέρατε) | ≥ 200000 αντίγραφα |  |  |
| 32 | Προγράμματα οδηγών εκτύπωσης για λειτουργικά συστήματα Windows XP, Windows Vista 32 & 64 bit, Windows 7 | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Τεχνική υποστήριξη στο χώρο του πελάτη | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Εγγύηση 1 έτους σε ανταλλακτικά και εργασία | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Εγκατάσταση, σύνδεση σε δίκτυο, επίδειξη λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |

# Comments

Γραμματεία Διδασκαλείου ΠΤΠΕ, Τριχάκη Κυριακή

ΔΕΠ ΠΤΔΕ, Γραμματεία ΠΤΔΕ, Βασιλάκη Ελένη

kapelonis

ΜΠΣ ΠΤΠΕ

ΠΤΠΕ

ΜΠΣ ΠΤΠΕ, ΠΤΔΕ

Διδασκαλείο ΠΤΔΕ

Καλογιαννάκη Πέλλα, Ε.Δ.Θ.Ε.

ΠΤΔΕ

Ο/Α, Διδασκαλείο ΠΤΔΕ

ΠΤΠΕ

ΜΠΣ ΠΤΠΕ

Κοσμητεία

Κοσμητεία

ΠΤΔΕ,Κοσμητεία

Καλογγιαννάκης Πέλλα

ΜΠΣ ΠΤΠΕ

Σταύρου Δημήτρης

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών ΠΤΠΕ

Ομαδα Διαχ/σης

Ομαδα Διαχ/σης, Κοσμητεία

Ομαδα Διαχ/σης, Κοσμητεία

Ομάδα Διαχείρισης Δικτύου

Ομάδα Διαχείρισης Δικτύου

Ζαράνης

Ομάδα Διαχείρισης Δικτύου

Ο/Α

Ο/Α, Διδασκαλείο ΠΤΔΕ, ΕΔΘΕ, ΕΔΙΑΜΜΕ, ΜΠΣ ΠΤΠΕ

Ο/Α

Διδασκαλείο ΠΤΔΕ

ΕΔΙΑΜΜΕ