ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επισκευής και αναβάθμισης οροφής του Ζωοκομείου του Τμήματος Ιατρικής

# ΣΚΟΠΟΣ

Η οροφή του ζωοκομείου της Ιατρικής διαπερνάται από σωληνώσεις γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην διατήρηση συνθηκών υγιεινής του χώρου. Απαιτείται η επισκευή της οροφής με τοποθέτηση γυψοσανίδων όπου είναι απαραίτητο.

Μεταλλικος σκελετός Ψευδοροφής

Κατασκευή επιπέδου μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής οποιουδήποτε σχήματος και μεγέθους, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένους ήλους μηχανικά ή χημικά αγκυρωμένους, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, ήλοι ενδεικτικού τύπου 'HILTI', σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Ψευδοροφή ισόπεδη από Γυψοσανίδες

Στο χώρο της Μονάδας Ζωικών προτύπων θα τοποθετηθεί Ψευδοροφή ισόπεδη, από ενιαίες έτοιμες πυράντοχες (DIN 4102) λείες πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12,5 mm, οποιωνδήποτε διαστάσεων .Οι γυψοσανίδες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλο κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Σε κάθε χώρο να υπάρχει μία θυρίδα επίσκεψης.

Περιλαμβάνονται: 
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 
 β) Η τοποθέτηση των πλακών .
δ)Η κατασκευή υποδοχών και η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων.

ε) Η βαφή της γυψοσανίδας με χρώμα πλαστικό λευκό.

Ψευδοροφή επίπεδη από λωρίδες αλουμινίου

Στο χώρο της αποθήκευσης και του πλυντηρίου (Χώροι Α και Β) θα τοποθετηθεί Ψευδοροφή επίπεδη επισκέψιμη , από λωρίδες αλουμινίου πλάτους 225 mm, πάχους 0,45 mm και μήκους έως 6,00 m που θα  στερεωθούν  σε σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, Περιλαμβάνονται:
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 
β) Η τοποθέτηση σε εμφανή σημεία (αρμοί, πέρας ψευδοροφής κ.λπ.), ειδικών τεμαχίων από προβαμμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,0 mm οποιουδήποτε σχεδίου (πι, γωνία κ.λπ.) 
γ) Η τοποθέτηση έτοιμων λωρίδων από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 0,45 mm, οιουδήποτε σχεδίου.