ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 03/12/2012

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης      Αριθ. πρωτ.: 14019

Τμήμα		:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Κ. Καρνιαβούρα

Τηλέφωνο		:2831077929, 77940

Fax			:2831077935

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρακαλούμε εφόσον ενδιαφέρεστε να καταθέσετε προσφορά μέχρι και τις 11/12/2012 και ώρα 12.00 μ.μ.,  για την προμήθεια  ενός συστήματος τηλεδιάσκεψης μικρού χώρου (POLYCOM + τηλεόραση 50 ιντσών), προϋπολογισμού 10.000,00 €.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με συμπληρωμένο τον πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| 1. | Σύστημα Τηλεδιάσκεψης Μικρής Αίθουσας |
| --- | --- |
| Α/Α | Χαρακτηριστικό | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή |
| 1.1 | Εύρος ζώνης (bandwidth) | Η.323 και SIP μέχρι 6 Mbps |  |
| 1.2 | Ελάχιστο εύρος για ανάλυση ανά ρυθμό ανανέωσης | ● 720p30 από 768 kbps |  |
| 1.3 | Δυνατότητα επέκτασης του ελάχιστου εύρους | ΝΑΙ, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ. Ενδεικτικές επεκτάσεις: ● 720p60 from 1152 kbps ● 1080p30 from 1472 kbps ● 1080p60 from 2560 kbps |  |
| 1.4 | Πρότυπα Video | H.263, H.263+, H.264 |  |
| 1.5 | Χαρακτηριστικά Video | Εγγενής αναλογία 16:9 |  |
| 1.6 | Είσοδοι Video | 2 |  |
| 1.7 | Τύποι εισόδου Video | HDMI και DVI-I (αναλογικό και ψφιακό) |  |
| 1.8 | Υποστηριζόμενες αναλύσεις εισόδου | ● 640x480 ● 720x480 ● 720x576 ● 800x600 ● 848x480 ● 1024x768 ● 1152x864 ● 1280x720 ● 1280x1024 ● 1280x768 ● 1280x800 ● 1280x960 ● 1360x768 ● 1366x768 ● 1400x1050 ● 1440x900 ● 1680x1050 ● 1920x1080 Extended Display Identification Data (EDID) |  |
| 1.9 | Έξοδοι Video | 2 |  |
| 1.10 | Τύποι εξόδου Video | HDMI |  |
| 1.11 | Υποστηριζόμενες αναλύσεις εξόδου | ● 1920 x 1080@60 fps (1080p60) ● 1920 x 1080@50 fps (1080p50) ● 1280 x 720@60 fps (720p60) ● 1280 x 720@50 fps (720p50) ● 1366 x 768@60 fps (WXGA) ● 1360 x 768@60 fps(WXGA) ● 1280 x 768@60 fps (WXGA) VESA Monitor Power Management EDID Live Video Resolutions (Encode and Decode): ● 176 x 144@ >= 30 fps (QCIF) (μόνο αποκωδικοποίηση) ● 352 x 288@ >= 30 fps (CIF) ● 512 x 288@ >= 30 fps (w288p) ● 576 x 448@ >= 30 fps (448p) ● 768 x 448@ >= 30 fps (w448p) ● 704 x 576@ >= 30 fps (4CIF) ● 1024 x 576@ >= 30 fps (w576p) ● 640 x 480@ >= 30 fps (VGA) ● 800 x 600@ >= 30 fps (SVGA) ● 1024 x 768@ >= 30 fps (XGA) ● 1280 x 768@ >= 30 fps (WXGA) ● 1280 x 720@ >= 30 fps (HD720p) |  |
| 1.12 | Δυνατότητα επέκτασης αναλύσεων εξόδου | ΝΑΙ, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ έως 1920 x 1080@30, 60 fps (HD1080p) |  |
| 1.13 | Πρότυπα Audio | G.711, G.722, G.722.1, 64 kbps MPEG4 AAC-LD |  |
| 1.14 | Χαρακτηριστικά Audio | ● ποιότητα CD 20 KHz mono ● 2 acoustic echo cancellers ● Automatic Gain Control (AGC) ● Automatic noise reduction ● Active lip synchronization |  |
| 1.15 | Είσοδοι Audio | 4 |  |
| 1.16 | Τύποι εισόδου Audio | ● 2 μικρόφωνα, 4-pin minijack ● Μια (1) είσοδος minijack για line in (stereo) ● Μία (1) είσοδος audio in από camera (HDMI) |  |
| 1.17 | Έξοδοι Audio | 2 |  |
| 1.18 | Τύποι εξόδου Audio | ● Μία (1) minijack για line out (stereo) ● Μία (1) HDMI, (digital main audio) |  |
| 1.19 | Dual Stream | ● H.239 (H.323) dual stream ● BFCP (SIP) dual stream |  |
| 1.20 | Άλλες Δυνατότητες Επεκτασης Dual Stream | ΝΑΙ, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ με δυνατότητα επέκτασης υποστήριξης αναλύσεων μέχρι 1080p (1920 x 1080) |  |
| 1.21 | Υποστήριξη Σύνδεσης Πολλαπλών Σημείων (Multipoint) | ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι τουλάχιστον 4 |  |
| 1.22 | Πρωτόκολλα | ● H.323 ● SIP |  |
| 1.23 | Εγγενής Κρυπτογράφηση | ● H.323 και SIP point-to-point ● Πρότυπα που βασίζονται σε: H.235 v3 και Advanced Encryption Standard (AES) ● Αυτόματη παραγωγή κλειδιών και ανταλλαγή ● Υποστήριξη κρυπτογράφησης σε dual stream |  |
| 1.24 | Χαρακτηριστικά δικτύου IP | ● DNS lookup for service configuration ● Differentiated services (quality of service [QoS]) ● IP-adaptive bandwidth management (including flow control) ● Auto gatekeeper discovery ● Dynamic playout and lip-sync buffering ● H.245 Dual Tone Multifrequency (DTMF) tones in H.323 ● Date and time support using Network Time Protocol (NTP) ● Packet loss-based downspeeding ● Uniform resource identifier (URI) dialing ● TCP/IP ● DHCP ● 802.1x network authentication ● 802.1Q Virtual LAN ● 802.1p (QoS and class of service [QoS]) ● ClearPath |  |
| 1.25 | Υποστήριξη IPv6 | ● Single call stack support for both H323 and SIP ● Dual-stack IPv4 and IPv6 for DHCP, SSH, HTTP, HTTPS, DNS, DiffServ ● Support for both Static and Autoconfiguration (stateless address auto configuration) |  |
| 1.26 | Χαρακτηριστικά ασφάλειας | ● Διαχείριση με HTTPS και SSH ● Kωδικός διαχείρισης IP ● Κωδικός επιλογών διαχείρισης ● Απενεργοποίηση υπηρεσιών IP ● Προστασία ρυθμίσεων δικτύου |  |
| 1.27 | Διεπαφές Δικτύου (Network Interfaces) | LAN και Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbit |  |
| 1.28 | Άλλες διεπαφές | 2 USB |  |
| 1.29 | Χαρακτηριστικά κάμερας | ● 1/3-inch CMOS ● 4 x zoom ● +15°/-25° tilt, +/- 90° pan ● 43.5° κάθετο πεδίο θέασης ● 70° οριζόντιο πεδίο θέασης ● Απόσταση εστίασης από 0.3 m έως άπειρο ● 1920 x 1080 pixels progressive @60 fps ● Αυτόματη και χειροκίνητη εστίαση, φωτεινότητα και ισορροπία λευκού ● Έλεγχος απομακρυσμένης κάμερας ● Δυνατότητα ανάστοφης προβολής |  |
| 1.30 | Σύστημα διαχείρισης | ● Ολική διαχείριση με ενσωματωμένα SNMP, Telnet, SSH, XML, SOAP ● Απομακρυσμένη φόρτωση λογισμικού με web server, secure copy (SCP), HTTP, HTTPS ● Σύστημα επιλογών απομακρυσμένου έλεγχου και επί της οθόνης |  |
| 1.31 | Υπηρεσίες Καταλόγου | ● Υποστήριξη τοπικών καταλόγων (My Contacts) ● Κατάλογος επιχείρισης ● Δυνατότητα Υποστήριξης LDAP & H.350 ● Ημερομηνία και Ώρα κλήσεων |  |
| 1.32 | Ισχύς | ● Αυτόματη αντίληψη ύπαρξης ηλεκτρικής ισχύος ● 100 - 240 VAC, 50/60 Hz ● 40 watts κατά μέγιστο για codec και βασική κάμερα |  |
| 1.33 | Συμμόρφωση με Κανονισμούς | ● Οδηγία 2006/95/EC (Low-Voltage Directive) - Πρότυπο IEC/EN 60950-1 ● Οδηγία 2004/108/EC (EMC Directive) - Πρότυπο EN 55022, Class A - Πρότυπο EN 55024 - Πρότυπο EN 61000-3-2/-3-3 ● FCC CFR 47 Part 15 Class A |  |
| 1.34 | Προβολή σε δύο οθόνες (Dual Display) | ΝΑΙ |  |
| 1.35 | Παρελκόμενα | ● Επίτοιχη βάση στήριξης ● Προτερματισμένα καλώδια 10 μέτρων για VGA, AUDIO, HDMI HQ (τουλάχιστον από ένα τεμάχιο το καθένα) |  |
| 1.36 | Διαλειτουργικότητα | Συνεργασία με τα υφιστάμενα συστήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης |  |
| 1.37 | Εγγύηση | 3 έτη |  |

| 2. | Τηλεόραση |
| --- | --- |
| Α/Α | Χαρακτηριστικό | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή |
| 2.1 | Βίντεο | ● 50 ίντσες ● Ανάλυση 1920 x 1080 ● Φίλτρο ψηφιακού θορύβου ● Clear Motion Rate 200 |  |
| 2.2 | Ήχος | ● Dolby Digital Plus / Dolby Pulse ● SRS TheaterSound HD ● Dts 2,0 + Digital Out ● Ήχος Ισχύς εξόδου (RMS) 10 W x 2 ● Αυτόματη ρύθμιση έντασης (AVL) |  |
| 2.3 | Συνδεσιμότητα | ● 3 USB ● 3 θύρες HDMI ● Ακουστικά κεφαλής x 1 ● Ενσωματωμένη ασύρματη σύνδεση LAN ● Component In (Y / Pb / Pr) x 1 ● Composite In (AV) x 1 (Κοινή χρήση της εισόδου Component Y) ● Έξοδος ψηφιακού ήχου (Οπτική) x 1 ● Scart x 1 ● RF In (Επίγεια/Καλωδιακή είσοδος) x 1 ● Είσοδος ήχου DVI (Mini Jack) x 1 ● Ethernet (LAN) x 1 |  |
| 2.4 | Λειτουργία Smart TV | ΝΑΙ |  |
| 2.5 | Λειτουργία 3D | NAI |  |
| 2.6 | Σύστημα μετατροπής σε 3D | NAI |  |
| 2.7 | Διασύνδεση/Δικτύωση | ● σύστημα δικτύωσης DNLA ● WiFi Direct |  |
| 2.8 | Δέκτης/Αναμεταδότης | ● DVB-T / C ● Αναλογικός δέκτης ● Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων EPG ● Λίστα καναλιών (USB-Clone) ● Αυτόματη αναζήτηση καναλιών ● Teletext |  |
| 2.9 | Λοιπές Δυνατότητες | ● Λειτουργία εγγραφής βίντεο PVR ● Μετατόπιση χρόνου ● HDMI-CEC ● Picture-In-Picture |  |
| 2.10 | Τροφοδοσία | ● Τροφοδοσία AC220 - 240 V 50 / 60 Hz ● Αισθητήρας Eco Sensor ● Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ● < 0,3 W ● Ρολόι & Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης ● Χρονοδιακόπτης ύπνου |  |
| 2.11 | Παρελκόμενα | ● 2 τρισδιάστατα ενεργά γυαλιά ● Τηλεχειριστήριο ● Μπαταρίες (για το τηλεχειριστήριο) ● Καλώδιο τροφοδοσίας ● Βάση στήριξης |  |
| 2.12 | Εγγύηση | 1 έτος |  |

| 3. | Βιντεοπροβολέας |
| --- | --- |
| Α/Α | Χαρακτηριστικό | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή |
| 3.1 | Φωτεινότητα προβολέα | 3200 ANSI lumens |  |
| 3.2 | Κανονική ανάλυση | WXGA (1280x800) |  |
| 3.3 | Μέγιστη ψηφιακή ανάλυση | 1920 x 1200 pixels |  |
| 3.4 | Τεχνολογία Προβολής | DLP |  |
| 3.5 | Λόγος αντίθεσης | 4000 : 1 |  |
| 3.6 | Δυνατότητα 3D | ΝΑΙ, με χρήση περιεχομένου 3D από PC |  |
| 3.7 | Λόγος διαστάσεων | 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 |  |
| 3.8 | Λόγος εστίασης (Zoom ratio) | 1.2:1 |  |
| 3.9 | Δυνατότητα zoom | Χειροκίνητη |  |
| 3.10 | Βάθος χρώματος | 1.07 B |  |
| 3.11 | Λυχνίες | ● Διάρκεια ζωής του λαμπτήρα: >=2500 h ● Ισχύς λαμπτήρα: >=230 W ● Service life of lamp (economic mode): >=4000 h |  |
| 3.12 | Throw ratio | 1.47 - 1.83 |  |
| 3.13 | Συχνότητα σάρωσης | ● κατακόρυφη: 50 - 120 Hz ● οριζόντια: 31 - 100 kHz |  |
| 3.14 | Βίντεο | ● NTSC, PAL, SECAM ● Full HD ● HD-Ready |  |
| 3.15 | Υποστηριζόμενες καταστάσεις Βίντεο | 1080i, 1080p, 480p, 576p, 720p |  |
| 3.16 | Συστήματα αναλογικού σήματος | NTSC, PAL, SECAM |  |
| 3.17 | Ήχος | 1 Ηχείο x 2W |  |
| 3.18 | Συνδεσιμότητα | ● Ποσότητα θυρών VGA: 2 ● Ποσότητα θυρών HDMI: 1 ● Ποσότητα θυρών USB 2.0: 1 ● Composite video in ● Μικρόφωνο/line-in jack ● S-Video in: 1 ● Θύρα RS-232: 1 ● PC Audio in |  |
| 3.19 | Παρελκόμενα | Καλώδια, τηλεχειριστήριο, μπαταρίες |  |
| 3.20 | Εγγύηση | 1 έτος |  |

Από το Τμήμα Προμηθειών