ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 15/05/2013

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης           Αριθ. Πρωτ.: 7465

Τμήμα			:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τηλέφωνο		:2831077929

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(απόφαση Πρύτανη 7032/26-04-2013)

Σας παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε, να προσκομίσετε την προσφορά σας, για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων όλων των κτηριακών συγκροτημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2013, μέχρι την 23/05/2013 και ώρα 11.30 π.μ. στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, κτίριο Β1-ισόγειο.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμός δαπάνης 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (υπ΄αριθ. 579/Πρωτ.6792/24-04-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ: ΒΕ5Π469Β7Γ-ΩΟΕ)

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΓΕΝΙΚΑ

Ανάθεση των εργασιών συντήρησης των πάσης φύσεως υδραυλικών όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η συντήρηση όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιρίων θα γίνεται από ένα Τεχνίτη Υδραυλικό που θα εκτελεί συνολικά οκτώ (8) επισκέψεις το μήνα (στο ωράριο εργασίας) και σε έκτακτες περιπτώσεις όταν χρειάζεται, για το έτος 2013, από την υπογραφή της σύμβασης και με υλικά που θα παρέχονται από το Πανεπιστήμιο.

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ, ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013

Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΙΔΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης της Δ.Τ.Ε.Π.Κ και θα περιλαμβάνουν γενικά :

Έλεγχο καλής λειτουργίας και αποκατάσταση βλαβών όλων των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένου και των δικτύων πυρόσβεσης εσωτερικού κτιριακού και εξωτερικού (δίκτυο δασικής πυρόσβεσης) και άρδευσης, όπως σαφώς αναφέρονται στο Π.Δ. 55/2000 άρθρο 1 που αντικατέστησε τις παραγράφους 2.4, 2.5.1, 2.5.2, και 2.5.3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 38/91 που διέπει την «εκτέλεση, συντήρησης και επισκευή θερμουδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων»

Ειδικότερα θα περιλαμβάνονται :

α)	Η Απόφραξη νιπτήρων, λεκανών, απόφραξη κάθετων αποχετεύσεων, υδρορροών.

β)	Η αφαίρεση παλαιών και τοποθέτηση νέων λεκανών, σιφωνίων, διακοπτών κ.λ.π..

γ)	Η επισκευή ή αντικατάσταση, βανών, κρουνών, βρυσών, μπαταριών βρυσών, νιπτήρων, νεροχυτών, εταζέρων, μηχανισμών καζανακιών των WC, του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης, και θέρμανσης.

δ)	Καθαρισμό όλων των φρεατίων των προαυλίων των κτιρίων του Πανεπιστημίου

ε)	Αφαίρεση παλαιών σωμάτων καλοριφέρ, (απαιτείται άδειασμα νερού εγκατάστασης κυκλώματος θέρμανσης), απομάκρυνση αυτών και τοποθέτηση νέων σωμάτων, όπου χρειάζεται και

στ)	Τροποποιήσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων και κατασκευή νέων.

Τις εργασίες και την παρουσία του υδραυλικού θα παρακολουθεί και θα ελέγχει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης της Δ.Τ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης, με υποχρέωση αναγραφής των στο ημερολόγιο Παρουσίας που θα κρατείται.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Άρθρο 1

Στις πάγιες υποχρεώσεις συντήρησης - αντικατάστασης ανταλλακτικών, εμπεριέχεται σαφώς η αμοιβή εργασίας για την τοποθέτηση όλων των συνηθισμένων ανταλλακτικών που χρήζουν προληπτικής συντήρησης ή και αντικατάστασης (σιλικόνη, φλάντζες, λαστιχάκια, φλοτέρ κ.λ.π), ανεξάρτητα από τον αριθμό των επισκευών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μήνα.

Άρθρο 2

- Για βλάβες που απαιτούν αντικατάσταση καζανακίων, σπασμένων σωλήνων, σπασμένων λεκανών, σπασμένων νιπτήρων, αντικατάσταση βανών, βρυσών κ.λ.π. όπως αναφέρονται παραπάνω, το τμήμα Συντήρησης θα τα προμηθεύεται, αφού υποβληθεί προς έγκριση η σχετική πίστωση. Το κόστος της τοποθέτησης των ανωτέρω θα περιλαμβάνεται στο κόστος της ετήσιας συντήρησης.

- Μεγάλες επισκευές όπου θα απαιτηθεί σπάσιμο δαπέδων, σπάσιμο τοίχων και στη συνέχεια αντικατάσταση ανταλλακτικών και πλήρης αποκατάσταση της βλάβης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει ξεχωριστή οικονομοτεχνική προσφορά προς έγκριση και το κόστος των εργασιών αυτών δεν θα περιλαμβάνεται στο κόστος της ετήσιας συντήρησης.

3. 	Τροποποιήσεις και νέες εγκαταστάσεις όπου απαιτηθούν ο Ανάδοχος θα υποβάλλει ξεχωριστή οικονομοτεχνική προσφορά προς έγκριση και το κόστος των εργασιών αυτών δεν θα περιλαμβάνεται στο κόστος της ετήσιας συντήρησης.

Άρθρο 3

- Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα παραδίδει στο Τμήμα Συντήρησης, δελτίο εκτέλεσης των εργασιών, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι πραγματοποιηθείσες εργασίες και το είδος και η ποιότητα του υλικού που χρησιμοποιήθηκε.

- Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά ανά δίμηνο, μετά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται με βάση το τιμολόγιο του Αναδόχου και θα θεωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν Τεχνίτες Υδραυλικοί Β΄ τάξης 1ης Ειδικότητας όπως σαφώς αναφέρονται στο Π.Δ. 55/2000 άρθρα 2 και 5, που αντικατέστησαν την παράγραφο 3.1 του άρθρου 3 και το άρθρο 6 του Π.Δ. 38/91 αντίστοιχα, που διέπουν την «έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις θερμουδραυλικές εργασίες», με 8ετή τουλάχιστον εμπειρία που να μπορεί να αποδειχθεί (άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού) και να συνοδεύεται από βεβαίωση του συνδέσμου Υδραυλικών ότι είναι μέλος και ασκεί ανελλιπώς το επάγγελμα.

- Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως, εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να παραδώσει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ πίνακα των απαιτούμενων  ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών που θα χρειαστεί για την άμεση συντήρηση-επισκευή των εγκαταστάσεων.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως, εκτός της κανονισμένης εβδομαδιαίας συντήρησης, όταν καλείται από τη υπηρεσία για αποκατάσταση βλαβών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, να σπεύδει αυθημερόν όλες τις ημέρες και ώρες εργάσιμες ή μη, και να παραδίδει στο αρμόδιο Τμήμα Συντήρησης εντός το πολύ δύο ημερών κατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών που θα χρειαστεί για την άμεση επισκευή.

- Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και αφού θα έχουν προηγηθεί σχετικές έγγραφες παρατηρήσεις της υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός χωρίς να υπάρξει συμμόρφωση αυτής προς τις συμβατικές υποχρεώσεις, το Π.Κ. δικαιούται να διακόψει τη σύμβαση με τον ανάδοχο μονομερώς και να αναθέσει τη συνέχιση της ετήσιας συντήρησης σε άλλο, χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης

Από το Τμήμα Προμηθειών